PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRCZ

GMINA DOBRCZ 2004r.

Program Ochrony Środowiska

dla Gminy Dobrcz

przygotował mgr inż. Rafał Modlisz.

Spis treści.

1. Wstęp	5

2. Ogólna charakterystyka gminy.	7

3.  Kierunki ochrony środowiska w gminie Dobrcz.	8

3.1. Zasoby wodne.	8

3.1.1. Wody powierzchniowe.	8

3.1.2. Wody podziemne.	18

3.1.3. Zaopatrzenie w wodę.	21

3.1.4. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków.	23

3.1.5. Ochrona przed powodzią.	25

3.1.6. Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.	26

3.1.2. Cele	26

3.1.2.1. Cele krótkoterminowe.	26

3.1.2.2. Cele długoterminowe.	26

3.2. Gospodarka odpadami.	27

3.3. Ochrona gleby.	28

3.3.1. Zasoby glebowe.	28

3.3.2 Cele	29

3.3.2.1. Cele krótkoterminowe.	29

3.3.2.2. Cele długoterminowe.	29

3.4. Powietrze atmosferyczne.	30

3.4.1.Cele	36

3.4.1.1.Cele krótkoterminowe	36

3.4.1.2.Cele długoterminowe	36

3.5. Hałas.	37

3.5.1 Hałas komunikacyjny	38

3.5.2 Hałas przemysłowy	38

3.5.3 Hałas w rejonach wypoczynkowo- rekreacyjnych	40

3.5.4.Cele	40

3.5.4.1.Cele krótkoterminowe	40

3.5.4.2.Cele długoterminowe	40

3.6. Przyroda.	41

3.6.1. Parki i rezerwaty przyrody	41

3.6.2. Pomniki przyrody	42

3.6.3. Użytki ekologiczne	44

3.6.4. Parki wiejskie	45

3.6.5. Zadrzewienia śródpolne	49

3.6.6. Lasy	50

3.7. Istniejące zagrożenia dla środowiska.	52

4. Instrumenty finansowe i ekonomiczne.	54

4.1. Instrumenty finansowe.	54

4.1.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	54

4.1.2 Wojewódzki, Powiatowy i Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej.	55

4.1.3 EkoFundusz.	58

4.1.4 Fundusz spójności .	62

4.1.5 Fundusze strukturalne .	64

4.1.6. Bank Ochrony Środowiska .	67

4.1.7. Bank Światowy .	72

4.2 Instrumenty ekonomiczne.	73

5. Spis tabel i rysunków.	74

6. Bibliografia .	75

1. Wstęp

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrcz stanowi podstawę do racjonalnej polityki i działalności gminy w zakresie ochrony środowiska. Jest on opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych              w polityce i przyczyni się do powstania mechanizmów działających        w ochronie środowiska spełniających wymagania określone                 w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001 r. (DZ. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w art. 17 i 18 nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Przy opracowywaniu POŚ dla gminy Dobrcz wzięto pod uwagę zapisy zawarte w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, która w art. 14 ust. 1 definiuje ogólne wymagania  w odniesieniu do zawartości programów ochrony środowiska, które to na podstawie aktualnego stanu środowiska, określają w szczególności:

- Cele ekologiczne,

- Priorytety ekologiczne,

- Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

POŚ uwzględnia również zapisy zawarte w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. POŚ winien zawierać cele średniookresowe tj. dla okresu 8 – letniego i zadania na okres najbliższych 4 lat. Ponadto sposób monitoringu realizacji Programu oraz  nakłady finansowe poniesione na realizację programu.

Program uwzględnia również wskazówki zawarte w dokumencie pt. „Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Dokument ten mówi iż programy gminne powinny składać się z dwóch części:

- Zadań własnych (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy),

- Zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania, związane z ochroną środowiska         i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego).

Gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z:

- Lokalnym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- Lokalnymi planami rozwoju infrastruktury: mieszkalnictwa, transportu, zaopatrzenia w energię itd.,

- Gminnym planem gospodarki odpadami,

- Obejmującym teren gminy programem ochrony powietrza, programem ochrony środowiska przed hałasem i programem ochrony wód, jeśli takie programy zostały lub zostaną opracowane w związku z wymogami wynikającymi z ustawy „Prawo ochrony środowiska” (zgodnie z tą ustawą naprawcze programy ochrony powietrza opracowuje się dla obszarów, gdzie zostaną  stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji   w powietrzu, natomiast programy ochrony wód – dla wchodzących w skład dorzeczy obszarów, na których nie są osiągnięte wymagane poziomy jakości wód),

- Programami ochrony zabytków i opieki nad nimi.

2. Ogólna charakterystyka gminy.

Gmina Dobrcz położona jest w północno - wschodniej części powiatu bydgoskiego w odległości 12 km od Bydgoszczy. Obszar zajmowany przez gmine leży w bydgoskiej dzielnicy klimatycznej i ma charakter przejściowy. Średnia temperatura roku wynosi około 6,9 ºC,    a średnia roczna suma opadów w roku wynosi 550 mm.  Powierzchnia gminy wynosi 13,04 tys. ha z czego 74% stanowią grunty orne, łąki       i pastwiska 8%, lasy 8%, wody 3% pozostałą część stanowią nieużytki    i pozostałe grunty w tym mieszkalne. W skład gminy wchodzi 20 sołectw i 32 miejscowości: sołectwo Dobrcz (Dobrcz i Pauliny),          s. Sienno, s. Kotomierz, s. Magdalenka (Magdalenka, Marcelewo, Pyszczyn), s. Trzebień, s. Zalesie (Zalesie     i Karczemka), s. Wudzyn (Wudzyn i Aleksandrowiec), s. Stronno, s. Wudzynek (Wudzynek          i Karolewo), s. Kozielec, s. Włóki (Włóki, Chełmszczonka, Hutna Wieś), s. Suponin, s. Trzeciewiec, s. Trzęsacz (Trzęsacz i Zła Wieś),    s. Borówno (Borówno, Aleksandrowo, Kusowo), s. Nekla (Nekla           i Augustowo), s. Strzelce Górne, s. Strzelce Dolne, s. Gądecz.Gmina Dobrcz położona jest w południowej części Wysoczyzny Świeckiej. Na zachodzie przylega do regionu Doliny Brdy. Na wschodzie w granicach gminy znajduje się fragment doliny Wisły, w podziałach  regionalnych nazywany Doliną Fordońską. Gmina położona jest na wysokościach 90 – 100 m.npm. Maksymalne wysokości występują w części północna – wschodniej ( 100,0m.npm. na wschód od Wudzynka) oraz południowej (100,4 m npm. W rejonie Aleksandrowa). W obrębie Wysoczyzny Świeckiej najniższe położenie mają jeziora Dobrcz, Borówno, Kusowo(86 m npm.). Najniżej położone miejsce na terenie gminy znajduje się  w dolinie Wisły (24,5 m npm.). Największą powierzchnię na terenie gminy zajmują krajobrazy glacjalne powstałe w skutek  akumulacji materiału lodowcowego w czasie powolnego topnienia. Na opisanym obszarze występuje morena płaska o deniwelacjach do 4 – 5m jak   i wysoczyzna falista o deniwelacji przeciętnie 6 – 8m.

3.  Kierunki ochrony środowiska w gminie Dobrcz.

# 3.1. Zasoby wodne.

## 3.1.1. Wody powierzchniowe.

Na terenie gminy Dobrcz znajdują się trzy duże zbiorniki stojących wód powierzchniowych, j. Borówno, j. Kusowo, j.Dobrcz. do największych powierzchniowych wód płynących należą rzeka Wisła      i rzeka Kotomierzyca.

## Jezioro Borówno

Podstawowe parametry jeziora (Rys. 1) kształtują się następująco  :

- powierzchnia – 43,8 ha,

- objętość – 3305,6 tys. m3

- długość – 1475 m,

- szerokość – 475 m,

- głębokość maksymalna – 14,1m,

- głębokość średnia – 7,5m.

Dno misy jeziornej ma regularny kształt opadający ku środkowi. Powierzchnia dna poniżej izobaty 12,5m stanowi 21% całkowitej powierzchni jeziora (kształt i przekroje prezentuje wykres 1). Obszar zlewni  jeziora zajmuje bifurkacyjną część rynny polodowcowej, wyznaczonej przez Olszewskiego, a przebiegająca na kierunku NE-W. Zachodnia część tej słabo wykształconej formy terenu, odwadniana jest przez Strugę (Kanał Augustowski) uchodzącą do Kotomierzycy, stanowiącej lewobrzeżny dopływ Brdy, natomiast w jej północno-wschodnim fragmencie swój bieg rozpoczyna uchodząca do Wisły Struga Niewieścińska. Zlewnia w przeważającej części jest użytkowana rolniczo.

Na powierzchni zlewni pojawiają się utwory o zmienionej charakterystyce granulometrycznej. Na północy i zachodzie zlewni występują piaski sadrowe ze śladami dawnego odpływu proglacjalnego. We wschodniej części zlewni pojawiają się utwory drobniejsze, zastoiskowe, a więc mułki, o znacznie słabszej od piasków hydraulicznej przewodności wodnej. W obrębie zlewni występują także osady piasków kremowych. Na południu pojawia się także glina moreny dennej falistej jednak jej udział jest znikomy. Wiercenia hydrologiczne wykazują istnienie stropu warstw słabo przepuszczalnych na głębokości od 1 – 2m do kilkunastu m. Występujące od powierzchni warstwy przepuszczalne stanowią zatem wodonosiec dla wód przypowierzchniowych.

Sytuacja geologiczna dowodzi, że wody jeziora Borówno mają ograniczony kontakt hydrauliczny z wodami podziemnymi. Drenowanie wód poziemnych może mieć miejsce w płytkiej warstwie przypowierzchniowej lub w pobliżu głęboczka. Zasilanie wodami powierzchniowymi stanowi niewielki procent w ogólnym bilansie wodnym jeziora Borówno.

Podatność jeziora na degradację obliczono na podstawie wskaźników morfometryczno – hydrograficzno – zlewniowych wskazuje na przeciętną, odpowiadającą II kategorii odporności zbiornika na szkodliwe wpływy antropogeniczne. Stwarza to konieczność racjonalnej zgodnej z wymogami ochrony wód jeziornych gospodarki w jego zlewni. Czynnikiem mającym największy wpływ na podatność jeziora na degradacje jest charakter struktury użytkowania zlewni, w której przeważają użytki rolne tj. 71% ogólnej powierzchni zlewni. Kolejno procentowy udział w strukturze użytkowej zlewni to lasy 19%,             i pozostałe 10%. Sytuacja taka sprzyja migracji związków biogennych do jeziora, co potwierdzają badania chemizmu dopływów. Negatywne znaczenie ma również wskaźnik wydłużenia jeziora V/L. Niska wartość tego wskaźnika świadczy o słabych możliwościach rozcieńczania zanieczyszczeń z zewnątrz. Stratyfikacja wód wynosi zaledwie 11,3% co sugeruje, że  są w nim sprzyjające warunki do rozwoju dużej produkcji pierwotnej. Ułatwia to przedostawanie się biogenów do strefy eutroficznej jeziora. Sprzyja temu istnienie długotrwałych warunków beztlenowych. Pozostałe wskaźniki degradacyjne reprezentują zadowalający poziom (Tabela 1.).

Tabela 1. Ocena podatności jeziora Borówno na degradację

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Głębokość średnia | 7,5 | 2 |
| V jeziora/L jeziora | 0,83 | 3 |
| Stratyfikacja wód | 11,3 | 3 |
| P dna czynnego/V epilimnionu | 0,08 | 1 |
| Wymiana wody w roku | 10 | 1 |
| Wsp. Schindlera | 1,1 | 1 |
| Sposób zagospodarowania zlewni | Przew. pól uprawnych | 3 |
| Wynik punktacji | 2,00 |
| Sumaryczna kategoria podatności jeziora | II |

Wyniki badań przeprowadzonych w 2002 r. wykazują wzrost wartości stężeń azotu mineralnego spowodowanego intensywnym wiosennym spływem powierzchniowym wód do jeziora i do jego dopływów.          W okresie letnim zanotowano obniżenie wartości fosforanów co spowodowane było efektem sedymentacji materii organicznej na dno jeziora.

Ogólna punktacja przedstawiona w tabeli 2. pozwala zaliczyć jezioro do trzeciej klasy czystości.

Tabela 2. Klasyfikacja stanu czystości wody jeziora Borówno

| Wskaźnik | Okres i miejsce poboru próbek | Ppk 01 | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnie nasycenie Hypolimnionu tlenem % | lato | 0,0 | 4 |
| ChZT –Cr MgO2/l | Lato Pod powierzchnią | 25,0 | 2 |
| BZT5 MgO2/l | Lato Pod powierzchnią | 3,7 | 2 |
| BZT5 MgO2/l | Lato Nad dnem | 21,9 | 4 |
| Fosforany Mg P/l | Wiosna Pod powierzchnią | 0,040 | 2 |
| Fosforany Mg P/l | Lato Nad dnem | 0,250 | 4 |
| Fosfor całkowity Mg P/l | Lato Nad dnem | 0,320 | 3 |
| Fosfor całkowity Mg P/l | Wiosna i lato Pod powierzchnią | 0,050 | 1 |
| Azot mineralny Mg N/l | Wiosna pod powierzchnią | 0,94 | 4 |
| Azot amonowy Mg N/l | Lato nad dnem | 2,58 | 3 |
| Azot całkowity Mg N/l | Wiosna i lato Pod powierzchnią | 1,44 | 2 |
| Przewodność Elektrolityczna μS/cm | Wiosna Pod powierzchnią | 494 | 4 |
| Chrolofil a Mg/m3 | Wiosna i lato Pod powierzchnią | 10,5 | 2 |
| Sucha masa sensonu Mg/l | Wiosna i lato Pod powierzchnią | 2,9 | 1 |
| Widzialność krążka Secchiego m | Wiosna lato | 2,6 | 2 |
| Miano Coli typu kałowego | Wiosna i lato pod powierzchnią i nad dnem | 0,4 | 2 |
| SUMARYCZNA KLASA CZTSTOŚCI WÓD = 2,67 pkt - III klasa |

Dzierżawcą jeziora Borówno obecnie jest Polski Związek Wędkarski. Gospodarka rybacka prowadzona jest w sposób charakterystyczny dla jezior użytkowanych turystycznie. Na akwenie tym prowadzi się jedynie odłowy kontrolne, w których pojawiają się leszcz, płoć  i okoń.

Wpływ na stan czystości wód jeziora Borówno mają zbiorniki bezodpływowe na terenie ogródków działkowych zlokalizowanych na wschodnim brzegu jeziora. Łącznie nad jeziorem położone jest 350 ogródków działkowych. Stanowią one jedno z najważniejszych źródeł presji antropogenicznej. Ponadto ośrodki wypoczynkowe, czynne okresowo w sezonie letnim, funkcjonują na zachodnim brzegu. Mają one uregulowaną gospodarkę wodno – ściekową opartą o zbiorniki bezodpływowe.

Szacuje się, że w sezonie letnim, w okresie weekendów, wypoczywa nad nim łącznie około od 5 do 6 tysięcy osób. Jezioro to jest jednym          z dwóch położonych najbliżej miasta Bydgoszczy obiektów tego typu, dlatego spełnia ważne funkcje rekreacyjne dla jego mieszkańców.

### Jezioro Kusowo i Jezioro Dobrcz

Jezioro Kusowo położone jest na granicy sołectw Borówno i Dobrcz, natomiast jezioro Dobrcz rozciąga się na obszarze  południowej część sołectwa Dobrcz. Pod względem fizyczno-geograficznym (geobotanicznym) teren jezior położony jest w mezoregionie Wysoczyzna Świecka (Równina Świecka), który jest częścią rozległego makroregionu Pojezierza Południowo – Pomorskiego, należącego do prowincji Pojezierza Południowo – Bałtyckiego prowincji Niż Środkowoeuropejski.

Podstawowe parametry jeziora Kusowo (Rys. 2) kształtują się następująco:

- powierzchnia 44,0 ha,

- objętość 1497,1 tys. m³,

- długość 1200 m,

- szerokość 550 m,

- głębokość maksymalna 9,2 m,

- głębokość średnia 3,4 m.

Podstawowe parametry jeziora Dobrcz (Rys. 3) kształtują się następująco:

- powierzchnia 30,2 ha,

- objętość 1322,6 tys. m³,

- długość 1650 m,

- szerokość 250 m,

- głębokość maksymalna 6,3 m,

- głębokość średnia 4,4 m.

Tereny sąsiadujące z jeziorami są użytkowane rolniczo z wyjątkiem części zachodniej, która pokryta jest lasami. Obrzeża jezior Kusowo     i Dobrcz mają cechy krajobrazu rolniczego. Z uwagi na brak większych zadrzewień w strefie brzegowej obu jezior jest on doskonale widoczny zarówno z tafli wodnej akwenów, jak i z terenów nadbrzeżnych.         W krajobrazie tym dominują elementy antropogeniczne.

Dzierżawcą obu jezior jest Polski Związek Wędkarski. Gospodarka rybacka prowadzona jest w sposób ekstensywny. W odłowach spotykane są leszcze, płocie, liny i szczupaki w niewielkich ilościach sandacz.

Rys. 1. Kształt i przekrój jeziora Borówno.

Rys. 2.  Kształt i przekrój jeziora Kusowo.

Rys. 3.  Kształt i przekrój jeziora Dobrcz.

Kotomierzyca

Odwadnia południowo- zachodnią część Wysoczyzny Świeckiej, uchodzi do Brdy powyżej zapory w Tryszczewie. Górna i środkowa część zlewni to obszar użytkowany rolniczo na którym do końca lat 80 funkcjonowało wiele zakładów rolnych m.in. w Paulinach, Kotomierzu     i Dobrczu.

Spływy powierzchniowe  w górnym i środkowym biegu rzeki,  są jednym z najistotniejszych przyczyn degradacji wód Kotomierzycy. Wynika to z faktu że  w strukturze zagospodarowania jej zlewni dominują grunty orne i użytki zielone. Ze względu na ubogie zasoby wodne tego niewielkiego cieku jego zdolność samooczyszczania jest ograniczona.

Stan czystości wód Kotomierzycy badany jest w ramach sieci regionalnej. Zadaniem jej jest dostarczenie informacji pozwalających na ocenę jakości wód rzecznych na terenie województwa, dorzecza, RZGW i umożliwia na tej podstawie podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych związanych z ich użytkowaniem. Celem monitoringu jest stworzenie wiarygodnej bazy danych służącej ocenie ich stanu jakości. Badania stanu jakości wody przeprowadzane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Badania Kotomierzycy  przeprowadzone zostały ostatnio w 2003 roku.

Lokalizacja stanowisk pomiarowo – kontrolnych

Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowano na Kotomierzycy dwa punkty pomiarowo - kontrolne tj. :

- w Kotomierzu na 16,4 km rzeki ,

- w Karczemce na 12,5 km rzeki.

Jakość wód wprowadzanych na teren gminy charakteryzuje stanowisko pomiarowe znajdujące się w Pruszczu. Miejscowość ta jest największym punktowym źródłem zanieczyszczeń górnego odcinka strugi.

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2003 roku stwierdzono przekroczenie stężeń azotanów oraz wskaźników eutrofizacji. Porównanie wyników badań monitoringowych i dopuszczalnych norm przedstawione są w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki badań monitoringowych z 2002 r. rzeki Kotomierzycy

| Badany parametr | Wartości graniczne - dla wód płynących* | Woda wrażliwa – Rzeka Kotomierzyca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Badania 2002 |
| Azot azotanowy [mgNNO3/dm3] | >2,2 (średnia roczna) | Brak danych |
| Azotany [mgNO3/dm3] | >10 (średnia roczna)-dot. wsk. Eutrofizacji | 39,66-42,85 |
|  | >40-dot.zawartości azotanów |  |
| Azot ogólny [mgN/dm3] | >5 (średnia roczna) | 10,79-15,04 |
| Fosfor ogólny [ mgP/dm3] | >0,25 (średnia roczna) | 0,326-0,61 |
| Chlorofil a [μg/dm3] | >25 (średnia roczna) | nie przekroczony |

*Rozporządzenie z 23 grudnia 2002r w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.Nr241, poz.2093)Na podstawie danych uzyskanych z WIOŚ Bydgoszcz

Wisła

W gminie Dobrcz stan czystości wód Wisły badany jest w ramach sieci podstawowej. Zadaniem jej jest dostarczenie informacji będących podstawą do opracowania rocznych komunikatów o stanie czystości rzek Polski oraz służących właściwemu zarządzaniu zasobami wodnymi kraju. Celem monitoringu powierzchniowych wód płynących jest stworzenie wiarogodnej bazy danych służącej ocenie ich stanu jakości. System ten winien spełniać warunki powtarzalności i porównywalności wyników pomiarów z badaniami prowadzonymi w ramach monitoringu podstawowego oraz być kontynuacją dotychczasowych badań.

Stan czystości wód Wisły ocenia się corocznie. Na terenie gminy Dobrcz nie jest zlokalizowany żaden z  punktów pomiarowych wód Wisły. Stan czystości tej rzeki można ocenić na podstawie wyników badań prowadzonych na stanowisku w  Fordonie, a więc powyżej granicy gminy Dobrcz.

## 3.1.2. Wody podziemne.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dnia 10 maja  przyjął uchwałę w sprawie polityki ekologicznej. Polityka ta w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych przewiduje m.in.:

- zlikwidowanie deficytów wody w aglomeracjach miejskich oraz zapewnienie wody do celów konsumpcyjnych i produkcyjnych na wsi,

- uporządkowanie gospodarowania wodami podziemnymi tj. ograniczenie użytkowania ich dla celów przemysłowych za wyjątkiem przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Polska należy do krajów ubogich w wodę. Około 120 000 km2 powierzchni kraju to obszar trwałego deficytu wód powierzchniowych, a na obszarach około 40 000 km2 występuje deficyt wód podziemnych . Stan ten pogarsza fakt nierównomiernego  występowania zasobów wodnych w poszczególnych regionach kraju i porach roku co powoduje, że okresowo niektóre obszary np. Kujawy i część Wielkopolski są zagrożone z powodu deficytu wody. Konieczne jest racjonalne              i oszczędne użytkowanie wody. Wody słodkie związane z obiegiem klimatycznym, mogą tworzyć zbiorniki wód podziemnych o różnej wartości gospodarczej. Najbardziej zasobne to tak zwane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Wyróżnia się przy tym obszary najwyższej ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych tzw. ONO oraz wysokiej ochrony tzw. OWO. Zgodnie z atlasem „ Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód  Podziemnych  w Polsce wymagających szczególnej ochrony”, opracowanym pod redakcją profesora                A. Kleczkowskiego, w Polsce jest tych zbiorników 180. Na obszarze gminy Dobrcz brak głównych zbiorników wód podziemnych . Najbliżej położone to zbiorniki oznaczone zgodnie z numeracją profesora Kleczkowskiego:

- nr 132 - Zbiornik m. morenowy Byszewo /OWO/

- nr 140 – Subzbiornik/Tr/Inowrocław/OWO/

Monitoring wód podziemnych

Na terenie gminy Dobrcz nie znajdują się żadne punkty krajowej sieci monitoringu jakości wód podziemnych.

Na terenie gminy Dobrcz  nie zlokalizowano również żadnych punktów pomiarowych monitoringu regionalnego. W ramach opracowanego           w listopadzie 1995 roku przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL”  w Warszawie Zakład w Gdańsku „ Projektu regionalnego monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych na obszarze województwa bydgoskiego” na terenie gminy Dobrcz nie przewidziano żadnego punktu monitoringu regionalnego. Założono jednakże w nim, że po okresie dwuletnich badań nastąpi ostateczna weryfikacja zakresu obserwacji i badań oraz opracowanie programu obserwacji wieloletnich.

Na terenie gminy Dobrcz znajdują się jednak tereny, gdzie stwierdzono ponadnormatywne stężenie zanieczyszczeń. Na skutek nieprawidłowo prowadzonej w ubiegłych latach gospodarki ściekowej na terenie  Zakładu Rolnego w Kusowie stwierdzono w studni nr 2 pestycydy         i metale ciężkie. Studnia została zlikwidowana.  W wodzie surowej, pobieranej ze studni w rejonie tego zakładu stwierdza się występowanie amoniaku ilości około 1,5 mg/l, a więc przekraczającej normę ( 0,5 mg/l ) dla wody pitnej. Wysoką zawartość azotanów (9,7 do 29 mg/l )

Stwierdzono w próbkach , pobieranych z trzech piezometrów                w Magdalence. Analizy te zostały wykonane przed uruchomieniem na tym terenie wysypiska gminnego. Przyczyną było najprawdopodobniej nieprawidłowe nawożenie pól.

Zanieczyszczenie wód podziemnych jest na ogół trwałe , a procesy samooczyszczania się tych wód zachodzą bardzo powoli. Dlatego wody podziemne wymagają szczególnych działań ochronnych w celu niedopuszczenia do ich zanieczyszczeń . Jednym z nich jest ustanowienie stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych. Pierwszym etapem działań mających na celu ustalenie stref ochrony pośredniej jest opracowanie dokumentacji hydrologicznej, spełniającej wymogi, określone w § 5 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody     ( Dz.U.Nr 116, poz. 504 ). W przypadku stwierdzenia na podstawie dokumentacji hydrologicznej konieczności ochrony ujęć poprzez ustanowienie strefy ochrony pośredniej należy złożyć wniosek o jej ustanowienie. Powinien on zawierać dane wyszczególnione w § 12 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wody ( Dz. U. Nr 116, poz. 504).

W związku z ochroną ujęć wód podziemnych , poprzez ustanowienie stref ochrony pośredniej, mogą być wprowadzone ograniczenia            w korzystaniu z gruntów , określone w § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wody , oraz muszą być wprowadzone zakazy , określone            w  ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. Ponieważ mogą one    w istotny sposób wpływać na ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych powinny być ustanowione w jak najbliższym terminie.

Do chwili obecnej zatwierdzono dokumentacje hydrologiczne w celu ustalenia zasięgu strefy ochrony pośredniej dla następujących ujęć :

- Ujęcia Gminnego w Dobrczu ( l. p 4 tabeli-wykazu ujęć ),

- Ujęcia Gminnego w Trzeciewcu II ( l.p. 3 tabeli-wykaz ujęć),

- Ujęcia Gminnego w Wudzynie ( l.p. 5 tabeli0wykaz ujęć),

- Ujęcia Gminnego w Kotomierzu ( l.p. 6 tabeli-wykaz ujęć ),

- Ujęcia Gminnego w Trzeciewcu I ( l.p. 8 tabeli-wykaz ujęć) ,

- Radjowo - Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Trzeciewcu    ( l.p 21 tabeli- wykaz ujęć),

- Zakładu Rolnego „GOSP-ROL” w Kusowie ( l.p. 2 tabeli-wykazu ujęć).

Ujęcie w Dobrczu wymaga ochrony obszaru zasilania poprzez ustanowienie i zagospodarowanie strefy ochrony pośredniej zewnętrznej. Strefa ta obejmuje znaczną część zabudowanych terenów Dobrcza.

Uregulowanie stanu formalno-prawnego ujęć , zlokalizowanych na terenie gminy Dobrcz.

Pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych, powstających w związku z procesem uzdatniania wody podziemnej, wymaga pozwolenia wodno prawnego. Użytkownik ujęcia wód podziemnych powinien posiadać :

- pozwolenie wodno-prawne  na pobór wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych i wykonanie urządzeń – pozwolenie to udzielane jest na etapie projektowania , a więc przed wydaniem przez organ nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji            o zatwierdzeniu projektu budowlanego – zgodne bowiem z art. 20 ust. 1 prawa wodnego „ Korzystanie z wód, wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe oraz wykonywanie urządzeń wodnych wymaga pozwolenia wodno-prawnego”.

- Pozwolenie na eksploatację- pozwolenie to udzielane jest po wykonaniu urządzeń wodnych i wykazaniu , że osiągnęły one parametry zakładane na etapie projektowania – zgodne bowiem     z art. 20 ust.2 Prawa Wodnego,

- „ eksploatacja urządzeń wodnych, służących do ujmowania wody podziemnej oraz urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem wymaga pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli jest wymagane pozwolenie na wykonanie takich urządzeń „,

- pozwolenie wodno-prawne na likwidację studni.

Pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód nie wymaga jedynie „ pobór wód podziemnych z ujęć dokonywanych na głębokości nie większej niż 30 m, jeżeli pobór tych wód nie przekracza 15m3 na dobę”. Wynika to § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rodzajów szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania i eksploatacji urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego.

Stan formalno-prawny w zakresie posiadania pozwoleń wodno-prawnych dla ujęć, zlokalizowanych na terenie gminy Dobrcz przedstawia się następująco:

- Ujęcie Gminne  w Dobrczu,

- Ujęcie Gminne Trzeciewiec I ,

- Wojskowe Ogródki Działkowe w Borównie,

- Mleczarnia Trzeciewiec,

- Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Trzeciewcu.

Mają one prawidłowo uregulowany stan formalno-prawny tj. posiadają pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń.

Pozwolenia wodno-prawne są instrumentem zmuszającym do zapewnienia racjonalnej gospodarki wodą. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą jest bardzo istotne, ponieważ Polska należy do krajów o niskich zasobach wodnych w przeliczeniu na jednostkę mieszkańca. Ponadto brak pozwolenia wodno-prawnego grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Na terenie gminy Dobrcz nie występują najbardziej zasobne zbiorniki wód podziemnych tzw. GZWP. W związku z powyższym niezgodne jest zapewnienie oszczędnej, racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi. Przy rozpatrywaniu problemu nawodnień rolniczych i leśnych należy uwzględnić że wody podziemne podlegają szczególnej ochronie, a do nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów nadają się wody powierzchniowe klasy trzeciej.

## 3.1.3. Zaopatrzenie w wodę.

Gmina Dobrcz od 1978 roku posiada sieć wodociągową,  która swym zasięgiem obecnie obejmuje 97,5 % gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy. Łączna długość sieci na koniec 2003 roku wynosiła 212,4 km z 2162 przyłączami. Wszystkie miejscowości  w gminie Dobrcz mają sieć wodociągową. Wodę zapewnia 6 gminnych stacji wodociągowych i 12 studni głębinowych, których eksploatacją      i konserwacją podobnie jak całą siecią wodociągową zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. Aktualną strukturę sieci wodociągowej przedstawia Rys. 4.

Rys. 4. Sieć wodociągowa w gminie Dobrcz.

## 3.1.4. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków.

Gmina Dobrcz położona w rejonie stref szczególnej ochrony sanitarnej ujęć wody pitnej dla miasta Bydgoszczy (Czyżkówko i Las Gdański) kompleksowo podeszła do docelowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej budując sukcesywnie system zbiorczy kanalizacji sanitarnej (Tabela 4.) umożliwiający transport ścieków z poszczególnych miejscowości gminy do komunalnej oczyszczalni ścieków Fordon        w Bydgoszczy przez istniejący system kanalizacji sanitarnej w gminie Osielsko. Do roku 2015 biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy planuje się skanalizowanie 70% powierzchni terenu gminy. Stan obecny istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz plan jej rozbudowy przedstawiono na Rys. 5.

Obecnie na terenie gminy Dobrcz działają dwie oczyszczalnie ścieków tj. oczyszczalnia w Kusowie i przyszkolna oczyszczalnia w Karolewie.

Oczyszczalnia ścieków w Kusowie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną o przepustowości 90 m³/d. Swym działaniem obejmującą osiedle mieszkaniowe w Kusowie i część Borówna. Przyszkolna oczyszczalnia ścieków w Karolewie o średniej przepustowości 50 m³/d swym zasięgiem obejmuje szkołę, internat i mieszkania służbowe. Oczyszczalnia ta jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną.

Tabela 4. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

| L.p. inwestycje | Jedn. Łącznie (km) | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1.budowa(rozbudowa sieci wodociągowej) 2.budowa(rozbudowa kanalizacji) 3.budowa (modernizacja oczyszczalni ścieków) | 212,58 22,4 szt | 204,2 - - | 1,4 7,1 - | 2,4 3,2 1,0 | 0,98 3,8 - | 1,3 3,8 - | 2,3 4,5 - |

Rys. 5. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej i planowane kierunki jej

rozbudowy.

## 3.1.5. Ochrona przed powodzią.

Tereny zagrożone  pod względem powodziowym położone są po lewej stronie Wisły pomiędzy km 787,5 a  781,9  w dolinie nadwiślańskiej określonej pn. „ Fordon – Kozielec” . Pod względem administracyjnym  dolina ta o łącznej powierzchni 1018 ha, leży na terenie gminy Dobrcz – 432 ha i miasta Bydgoszcz – 586 ha.

Tereny należące do gminy Dobrcz nie są chronione wałem przeciwpowodziowym. Natomiast znaczna część terenów tej doliny należąca do miasta Bydgoszcz jest chroniona wałem przeciwpowodziowym o długości 6,0 km.

Wodą miarodajną dla tej doliny jest woda Q2% a wodą kontrolną Q0,5%.

Zasięg ewentualnego zalewu określono w oparciu o poziom lustra wody miarodajnej Q2 i przebiega on w pobliżu szosy Fordon- Zła Wieś,          a nawet na pewnym odcinku wychodzi poza nią.

Rzędne terenu tej doliny wahają się w granicach od 33,00 m n.p.m. do 27,00 m n.p.m.

Woda miarodajna osiąga rzędne na początku kompleksu 33,80 m n.p.m.

( Fordon ), na jego końcu 31,21m n.p.m. ( Kozielec).

Stan ostrzegawczy  osiąga rzędne 29,80  m n.p.m. ( Fordon ) i 27,60 m n.p.m. ( Kozielec). Stan alarmowy osiąga rzędne 31,00 m n.p.m. na początku kompleksu ( Fordon ) i 28,80 m n.p.m. na końcu kompleksu.

Teren tej doliny jest na ogół płaski ze spadkiem podłużnym zgodnym      z kierunkiem przepływu rzeki Wisły oraz ze spadkiem poprzecznym      w kierunku Wisły. Kształt doliny jest wydłużony o długości 12 km        i szerokości od 0,3 do 1,5 km.

Sieć melioracyjną stanowi niesystematyczna sieć rowów szczegółowych, które przy każdorazowym zalewie są zamulone i mimo prowadzonej konserwacji nie zapewniają skutecznego odwadniania.

Urządzenia melioracji podstawowych nie występują na tym terenie.

Teren doliny jest wykorzystywany rolniczo , szczególnie należący do gminy Dobrcz. Tereny obwałowane należą do miasta Bydgoszcz również użytkowane są rolniczo, lecz znaczna ich część zajęta jest pod oczyszczalnie ścieków będących w budowie, budynki mieszkalne, ogródki działkowe i pojedyncze zabudowania gospodarskie.

Z powierzchni 432 ha zagrożonych powodzią należących do gminy Dobrcz stanowią użytki zielone, grunty orne oraz nieużytki porośnięte  drzewami i silnie zakrzaczone.

Na terenie tym nie występuje zabudowa, która zagrożona byłaby skutkami powodzi. Stąd też nie występuje na terenie tej doliny             w obrębie gminy Dobrcz zagrożenie powodziowe. Ogranicza się ono jedynie do powierzchni 432 ha należącej do sołectw : Strzelce Dolne, Trzęsacz, Kozielec  i około 2,0 km drogi wojewódzkiej nr 243 Fordon – Kozielec. Stąd też działania Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego jest małe i ogranicza się do :

- Informowania ludności o zagrożeniu przeciwpowodziowym      w dolinie celem ochrony mienia na nim występującego poprzez usunięci sprzętu, inwentarza jak i ewentualnych płodów rolnych przed wystąpieniem powodzi,

- Wyłączenie z eksploatacji drogi wojewódzkiej nr 243               i wyznaczenie objazdu,

- Współpracy z Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym        w Bydgoszczy na terenach zagrożonych doliny Fordon – Kozielec i ewentualne udzielenie pomocy.

## 3.1.6. Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych jest rolnictwo. Spowodowane to jest  intensywną produkcją rolną przy dużym udziale gruntów ornych jak również rodzajem gleb występujących na trenie gminy (przepuszczalność, struktura , głębokość warstwy wodonośnej itd. ) Głównymi przyczynami skażenia środowiska wodnego na obszarach rolnych jest :

- nieprawidłowe nawożenie gruntów rolnych, w tym gnojowicą,

- nieprawidłowości w sposobie eksploatacji zbiorników gnojowicy,

Kolejnym  źródłem zanieczyszczeń wód głównie podziemnych  choć nie tylko są ścieki przedostające się z nieszczelnych szamb często wadliwie pobudowanych lub źle zabezpieczonych. W przypadku wód podziemnych na ich jakość ma też wpływ duża liczba studni  (źle zabezpieczonych) znajdujących się na prywatnych posesjach.

## 3.1.2. Cele

### 3.1.2.1. Cele krótkoterminowe.

- inwentaryzacja studni,

- budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę                    w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie gminy,

- dalsza rozbudowa sieci wodociągowej

### 3.1.2.2. Cele długoterminowe.

- likwidacja nieużywanych studni,

- poprawa stanu czystości   jeziora Kusowo , Dobrcz oraz rzeki Kotomierzyca,

- rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy Dobrcz,

# 3.2. Gospodarka odpadami.

Szczegółowy opis gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrcz zawarty jest w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Dobrcz.

# 3.3. Ochrona gleby.

## 3.3.1. Zasoby glebowe.

W wyniku akumulacji glacjalnej na terenie gminy zdeponowane zostały gliny morenowe dużej miąższości. Grubość pokładów gliny dochodzi do 30 m na południe od Dobrcza i około 17 m w rejonie Wudzyna. Czasami pokłady gliny poprzedzielane są cienkimi wkładami piasków i mułków o miąższości 1 – 2 m Warstwę gliny podściełają piaski fluwioglacjalne o średniej grubości 5 – 6 m maksymalnie dochodzącej do 10 – 11 m   w rejonie Gądecza. W warstwie tej znajduje się pierwszy poziom użytkowy wód podziemnych o większych zasobach. W obrębie wysoczyzny morenowej występują liczne zagłębienia           o przeciętnej głębokości 4 – 6 m maksymalnie dochodzącej do 11 m, które wypełnione są osadami organicznymi takimi jak  torfy zalegające na gitach, namuły piaszczyste z domieszką materii organicznej oraz muły torfiaste. Piaski fluwioglacjalne, sandrowe                                  i wodnolodowcowe zajmują większą część  zachodniej i południowej części gminy. W północno - zachodniej części gminy występują niewysokie pagórki czołowo - morenowe   z akumulacją piasków, żwirów i pospółek.

Pod względem typologicznym większość gleb gminy należy do typu gleb brunatno - ziemnych, gatunku gleb płowych, które stanowią 70%  gruntów ornych. Gleby brunatne właściwe występują na około 20% gruntów ornych. Związane one są z osadami gliniastymi w obrębie wysoczyzn morenowych. W zachodniej części gminy, wykształciły się gleby brunatne wyługowanie na podłożu piasków wodnolodowcowych. W rejonie Gądecza można spotkać czarne ziemie właściwe.                 W klasyfikacji bonitacyjnej dominują klasy: IIIb    i IIIa, które łącznie zajmują prawie 55% areału gleb ornych. Gleby klasy IVa i IVb stanowią 30% gruntów ornych. Natomiast gleby klasy V i VI zajmują 13% ogólnej powierzchni gleb ornych. Na obszarze gminy Dobrcz nie stwierdzono głównych zbiorników wód podziemnych.

Gmina należy do mało zasobnych w surowce mineralne. W ocenie geologicznej potencjalne obszary złóż z zasobami przydatnymi dla potrzeb lokalnych mogą występować w zachodniej części gminy          w rejonach : Wudzyn, Marcelewo, Augustowo, czyli w rejonach akumulacji czołowo morenowej oraz sandrowej. Przypuszczenia te wynikają z analizy istniejących, niewielkich wyrobisk, z kruszywem piasków średnioziarnistych, drobnoziarnistych pospółką. Miąższość tych osadów jest niewielka i wynosi przeciętnie 1,5-2,0 m.

Jedyne eksploatowane wyrobisko występuje na poziomie niskich poziomów trasowych w dolinie Wisły w rejonie Kozielca.

Udzielona koncesja /63/96, na okres 10 lat/, pozwala na eksploatację piasków na powierzchni około 4,7 ha. W rejonie tym prowadzono już eksploatację, o czym świadczą obniżenia powyrobiskowe. Zasoby te oraz potencjalne złoża w wymienionych wyżej rejonach powinny pokryć zapotrzebowanie lokalne na surowce mineralne.

## 3.3.2 Cele

### 3.3.2.1. Cele krótkoterminowe.

- rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwłaszcza odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa płyt gnojowych        i szczelnych zbiorników na gnojowicę,

- skłonienie rolników do stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

### 3.3.2.2. Cele długoterminowe.

- przywrócenie właściwej struktury użytków rolnych,

- wzrost zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

# 3.4. Powietrze atmosferyczne.

Naruszenie równowagi ekosystemu może prowadzić do utraty zdolności samoregulacji, a następnie do jego zwyrodnienia lub zniszczenia. Człowiek narusza często równowagę ekologiczną, przez co stwarza zagrożenie zarówno dla składowych naturalnych środowiska, np. powietrza, oraz ich cech, np. czystości. Równowaga biologiczna           w środowisku warunkuje rozwój świata roślinnego i zwierzęcego,         a więc i człowieka , sprzyja temu ochrona podstawowych jego elementów, w tym przede wszystkim powietrza atmosferycznego. Powietrze atmosferyczne ma ograniczone możliwości samooczyszczania, konieczna jest więc kontrola stanu jego czystości     i podejmowanie przedsięwzięć chroniących je przed nadmiernym zanieczyszczeniem.

Do zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zalicza się substancje stałe, ciekłe i gazowe zawarte  w ilościach, które mogą spowodować przekroczenie stężeń dopuszczalnych.

Zanieczyszczenie powietrza określonymi substancjami powoduje bowiem  w  konsekwencji   niekorzystne   zmiany   w   wodach,   glebie

i przyrodzie. Powoduje również straty w gospodarce narodowej przez zmniejszenie plonowania, straty w drzewostanie leśnym, korozję budowli i konstrukcji, niszczenie pomników przyrody i kultury narodowej, niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz wiele innych , negatywnych zjawisk. Dlatego też uznać należy, że w ochronie środowiska priorytetowym problemem do rozwiązania jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Czynnikiem wpływającym na rozprzestrzeni się w atmosferze emitowanych zanieczyszczeń jest prędkość i kierunek wiatru. wilgotność powietrza. W przekroju rocznym najkorzystniejsze warunki meteorologiczne ( a tym samym rozprzestrzenianie zanieczyszczeń       w atmosferze) panują od kwietnia do lipca, kiedy średnia miesięczna wilgotności powietrza waha się od 70-75%. Wzrost wilgotności ma wpływ na przemiany emitowanych zanieczyszczeń w atmosferze, jak      i na kondensację zanieczyszczeń pyłowych. Zachmurzenie, zwłaszcza typu warstwowego świadczy o utrudnionych warunkach wymiany pionowej powietrza, a tym samym rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń. Z tego punktu widzenia najmniej korzystnym okresem roku jest listopad i grudzień. Zachmurzenie sprzyja w rejonie lokalizacji tworzeniu się chmur warstwowych, co sprzyja tworzeniu się podobnego do inwersji temperaturowej, „sufitu” hamującego wzniesienie termodynamiczne emitowanych zanieczyszczeń.

Opady atmosferyczne wywierają znaczny wpływ na wielkość i rozkład zanieczyszczeń. W czasie opadów atmosferycznych wypłukany zostaje aerozol energetyczno-przemysłowy zawieszony w powietrzu atmosferycznym, w związku z czym niższe będą wartości stężeń pyłu zawieszonego, natomiast zwiększy się opad pyłu. Dla obiektów            o znacznej wielkości  emisji zorganizowanej i niezorganizowanej pyłów duże znaczenie ma także czas trwania pokrywy śnieżnej. Przez swoją zdolność zatrzymywania pyłów przyczynia się ona do ogólnego obniżenia stężenia pyłu w przyziemnej warstwie powietrza.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze służą dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających. Są one porównywane z uzyskiwanymi z pomiarów monitoringowych lub obliczeń (uzyskiwanych przy użyciu matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) stężeń poszczególnych substancji - tzw. stężeń imisyjnych. W wielu przypadkach tylko porównanie wielkości zmierzonych z dopuszczalnymi daje obiektywną ocenę stopnia zanieczyszczenia, gdyż mierzone zanieczyszczenia są wtórnymi, które powstają w atmosferze na skutek działania warunków meteorologicznych (wilgotność, promieniowanie słoneczne) czy przemian fizyko-chemicznych w atmosferze. Porównanie wartości występujących w powietrzu atmosferycznym z wartościami dopuszczalnymi czy pożądanymi na danym obszarze dają możliwość oceny trafności prowadzonej w skali państwa, województwa lub gminy polityki ochrony powietrza. Stężenie zanieczyszczenia wyraża się stosunkiem ilości zanieczyszczenia do ilości ośrodka, w którym występuje.

W zależności od jednostek, w jakich  wyraża się ilość danego składnika i powietrza otrzymuje się różne jednostki stężeń zanieczyszczeń. Podstawową jednostką stężenia zanieczyszczeń powietrza jest (μg/m3). Jednostka ta odnosi się do zanieczyszczeń zarówno lotnych ( gazy), jak i stałych ( pyły).Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 26 kwietnia 1998 r.    w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze ( Dz. U. Nr 55, poz.355) do obszarów kraju, na których stężenie substancji w powietrzu atmosferycznym oraz czas ich obowiązywania   nie  mogą   przekroczyć   niżej   podanych   wartości ( załącznik nr 1 do w. w. rozporządzenia ):

- pył zawieszony ogółem

D30 = 350  (μg/m3)

D24 = 150  (μg/m3)

Da =   75  (μg/m3)

- pył zawieszony PM10

D30 = 280  (μg/m3)

D24 = 125  (μg/m3)

D24 =  50   (μg/m3 ) od 2005r.

Da =  50   (μg/m3)

Da =  30   (μg/m3) od 2005 r.

Da =  20   (μg/m3 )od 2010 r

- dwutlenek siarki

D30 = 500   (μg/m3)

D24 = 150   (μg/m3)

D24 = 125   (μg/m3) od 2005r.

Da   =  40   (μg/m3 )

Da   =  30   (μg/m3) od 2005 r.

- dwutlenek azotu

D30 = 500    (μg/m3)

D24 = 150    (μg/m3)

Da   =  40    (μg/m3)

- tlenek węgla

D30 = 20000  (μg/m3)

D24 =  5000   (μg/m3)

Da  =   2000   (μg/m3)

- węglowodory aromatyczne

D30 = 1000   (μg/m3)

D24 =   300   (μg/m3)

Da   =    45  (μg/m3)

- dopuszczalny opad- pyłu ogółem

Op = 200 ( g/m3 rok)

gdzie:

- D30 – jako 99.8 percentyli obliczony ze stężeń odniesionych                   do 30 minut występujących w roku kalendarzowym,

- D24 – jako 99.8 percentyli obliczony ze stężeń odniesionych                   do 24 godz.  występujących w roku kalendarzowym,

- Da -  jako stężenie średnie w roku kalendarzowym,

- a -  stężenie pyłu mierzone metodą wagową, bez separacji frakcji.

- B - stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

W przypadku oceny stanu zanieczyszczenia na podstawie stężeń substancji zanieczyszczających określonych metodą obliczeniową dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu uważa się za dotrzymane w przypadku nie przekraczania następujących wartości :

- stężeń 30-minutowych jako 99.8 percentyla,

- stężeń średniorocznych jako średniej arytmetycznej.

W rozporządzeniu wprowadzono wartości dopuszczalne w postaci percentyli, co jest zgodne ze sposobem podawania wielkości dopuszczalnych jaki obowiązuje w Unii Europejskiej jest rekomendowany przez Światową Organizacją Zdrowia.

Podstawowym sposobem uzyskania informacji dotyczących stanu zanieczyszczenia powietrza jest lokalny monitoring zanieczyszczenia atmosfery oraz badania prowadzone przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Badania te są jednym         z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie badań środowiska    i służą do określania stopnia zagrożenia zdrowia ludzi związanego                 z zanieczyszczaniem powietrza atmosferycznego. Rodzaj i zakres prowadzonych badań  uzależniony jest od charakteru zagospodarowania terenu, liczby ludności i wielkości miejscowości .

Z uwagi na brak sieci monitoringu na terenie gminy Dobrcz oraz nie przeprowadzenie badań przez WSSE, ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dokonano w  oparciu o dane zawarte           w decyzjach wydanych perz Wojewodę Bydgoskiego dotyczącą wyników wprowadzania zanieczyszczeń do powietrz ze zorganizowanych źródeł emisji oraz wskaźniki emisji dot. rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytworzonych przez silniki spalinowe, wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji do powietrza atmosferycznego znacznych ilości pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu tlenku węgla są kotłownie grzewcze oraz indywidualne piece grzewcze i trzony kuchenne opalane węglem kamiennym i drewnem.

W dobie gwałtownego rozwoju motoryzacji w Polsce wzrasta problem jej wpływu na środowisko naturalne. Ma to niebagatelne znaczenie dla gminy Dobrcz, na której terenie znajduje się odcinek trasy komunikacyjnej E 261. Poprowadzenie drogi komunikacyjnej o wysokim natężeniu ruchu, przez obszar, jakim jest gmina Dobrcz stwarza dla terenów bezpośrednio do niej przyległych zagrożenia z punktu widzenia sanitarnego powietrza atmosferycznego. W Polsce brakuje przepisów prawnych regulujących w pełni emisję zanieczyszczeń od komunikacji, a jedynie normy czystości spalin dotyczą przedsiębiorstw transportowych, które wnoszą opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Nie ma również wytycznych precyzujących metody oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół dróg. Ze względu na niski charakter tej emisji, stanowi ona szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego zdrowia ludzi. Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych jest zaliczana do tzw. liniowych lub powierzchniowych źródeł – emitorami są wszystkie pojazdy poruszające się na danym odcinku drogi. Wielkość emisji można określić drogą pośrednią, korzystając z tzw. emisji właściwej      ( wskaźnika emisji) odniesionej do jednostki masy zużytego paliwa,     a więc parametru, którego wielkość stosunkowo najłatwiej można ustalić. Innymi czynikami warunkującymi wielkość emisji są min. : struktura pojazdów, natężenie ruchu oraz długość badanego odcinka drogi. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, do określenia emisji poszczególnych zanieczyszczeń zastosowano następujące równanie:

Eij = 0.01*W ij*Zi*N i*L

Gdzie:

Eij  -  emisja liniowa j-tego zanieczyszczenia przez pojazdy z-tej  grupy pomiarowej z danej ulicy (odcinka trasy komunikacyjnej)

Wij   -  wskaźnik emisji jednostkowej j-tej substancji przez-tą grupę    pojazdów , g/kg paliwa,

Zi - średnie zużycie paliwa ustalone dla i-tej grupy pojazdów, kg/100km,

Ni  -    natężenie ruchu i-tej grupy pojazdów, poj./h

L  -    długość rozpatrywanego odcinka drogi, km,

0,01 – współczynnik wynikający z przeliczenia średniego zużycia paliwa Z  z kg/100km na kg/km

Wartości emisji danej substancji emitowanej przez poszczególne grupy pojazdów zostały zsumowane w obrębie danej ulicy (odcinka pomiarowego) i uzyskano łączną emisję (Ej) j-tego zanieczyszczenia ze wszystkich pojazdów poruszających się na rozpatrywanym odcinku trasy komunikacyjnej.

Długość odcinka drogi krajowej Nr 5 na terenie gminy Dobrcz wynosi około 7 km. Prognozowany ruch pojazdów do roku 2010 – ogółem 1015poj./dobę w tym :

- 0.5 % motocykle,

- 74 % samochody osobowe,

- 10 % lekkie samochody dostawcze,

- 15.4 % samochody ciężarowe,

- 0.1  % ciągniki.

Pojazdy poruszające się po drodze będą źródłem emisji do powietrza atmosferycznego głównie tlenku węgla, tlenków azotu oraz dwutlenku siarki.

Obliczone emisje maksymalne dla odcinka drogi Nr 5 na obszarze gminy Dobrcz wynoszą:

- dwutlenek siarki – 362.1 g/h,

- dwutlenek azotu – 12197.5 g/h,

- tlenek węgla – 44487.7 g/h.

Obliczenie rozkładu maksymalnych stężeń chwilowych                         i średniorocznych emitowanych substancji wykazały, że wpływ ruchu pojazdów na drodze Nr 5 na stan powietrza atmosferycznego sięga kilkudziesięciu metrów od jezdni. W analizowanym przypadku maksymalne stężenia występują do odległości około100m w przypadku emisji tlenku węgla i około 80 m w przypadku dwutlenku azotu od krawędzi jezdni, natomiast połowa maksymalnego stężenia będzie osiągana już w odległości 15m od jezdni. Na obszarach w odległości do 25 m od krawędzi drogi, przy prognozowanym ruchu pojazdów samochodowych mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych średniorocznych stężeń tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym.

W odległości 100 m od jezdni stężenie średnioroczne najgroźniejszej spośród emitowanych substancji (tlenku węgla) osiągnie wartości stężenia dopuszczalnego.

Emisja dwutlenku siarki z pojazdów (głównie pojazdów napędzanych olejem napędowym) nie będzie stanowiła zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego. Należy jednak przypuszczać, że ciągły postęp w dziedzinie motoryzacji (katalizatory spalin, benzyny bezołowiowe itp. ) powoduje systematyczne obniżenie się poziomu emisji toksycznych składników spalin. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki należy oczekiwać, że realny wpływ na zanieczyszczenie powietrza będzie niższy od wynikającego z obliczeń.

W celu zweryfikowania określonego w opracowaniu stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego oraz wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na przekroczenie stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń należy przeprowadzić pomiary imisji zanieczyszczeń    w pobliżu istniejących obiektów chronionych. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu atmosferycznym należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia ograniczające uciążliwość komunikacji dla otoczenia ( wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej).

Podsumowanie

Głównym źródłem emisji zorganizowanej do powietrza atmosferycznego na terenie gminy Dobrcz są procesy związane z energetycznym spalaniem węgla kamiennego w kotłowniach zakładowych i lokalnych oraz paleniskach domowych. Łączna emisja zanieczyszczeń ze źródeł objętych ewidencją służb ochrony środowiska z obszaru gminy Dobrcz wynosi 36Mg/rok, w tym:

- pyły – 7.3925 Mg/rok,

- gazy – 28.792 Mg/rok, w tym dwutlenek siarki – 10.59 Mg/rok.

Najwięcej zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie gminy Dobrcz wprowadzany jest w sposób niezorganizowany z drogi krajowej nr 5 (odcinek 7 km).W ogólnej wielkości emisji z obszaru gminy Dobrcz największy udział stanowią gazy powstające             w wyniku spalania benzyn i oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych (tlenki węgla i tlenki azotu). Stężenia podstawowych zanieczyszczeń ( pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla) w powietrzu atmosferycznym na obszarze gminy Dobrcz nie przekraczają wartości dopuszczalnych stężeń. Największe stężenia pyłu zawieszonego ( pył o wielkości < 10um)       i gazów (tlenki węgla, tlenki azotu) występują na terenie gminy Dobrcz w pobliżu drogi krajowej Nr 5 .

Stan czystości powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Dobrcz można uznać za zadowalający i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Niepokojącym zjawiskiem może być ciągły wzrost       w powietrzu atmosferycznym stężeń zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w silnikach pojazdów samochodowych poruszających się po drodze krajowej Nr 5.

## 3.4.1.Cele

### 3.4.1.1.Cele krótkoterminowe

- zabronić likwidacji zieleni niskiej i wysokiej na obszarach, na których obserwuje się wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- nie dopuszczać do lokalizacji nowych źródeł ciepła stosujących węgiel kamienny jako podstawowe paliwo,

- promowanie biomasy jako ekologicznego źródła energii cieplnej.

### 3.4.1.2.Cele długoterminowe

- na obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej likwidować indywidualne źródła ciepła na rzecz systemów grzewczych lokalnych i centralnych,

- systematycznie modernizować istniejące kotłownie węglowe    w kierunku stosowania paliw ekologicznych ( gaz ziemny, gaz propan butan, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, biomasa),

- w komunikacji, poprzez działania organizacyjne( regulacja ruchu, wyprowadzanie transportu ciężkiego z centralnych części wsi i inwestycyjne( budowa obwodnic, skrzyżowań bezkolizyjnych itp. ) nie dopuścić do wzrostu stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym, związanych z ruchem samochodów ( tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory).

# 3.5. Hałas.

Wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W dużym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj. :

- hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na rozległość źródeł,

- hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie.

Równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach ( dB ) jest wskaźnikiem oceny hałasu. Poziom ten stanowi uśrednioną wartości     w odniesieniu do pory doby ( dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00 ) Dopuszczalne wartości hałasu równoważonego określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych      i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych hałasów w środowisku ( Dz. U. Nr. 66, poz. 436 ). Rozporządzenie to określa rodzaje terenów , dla których ustala się dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, w zależności od przeznaczenia terenu. Różnicuje również wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w odniesieniu do hałasów przemysłowych, komunikacyjnych ( drogowe, kolejowe i tramwajowe ), lotniczych oraz od linii elektroenergetycznych .

Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom progowy. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Od stycznia 2002 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska          w sprawie wartości progowych hałasu ( Dz. U. 2002. Nr. 8 poz. 81 ) Ważnym elementem wpływającym na poziom emitowanego hałasu jest również rodzaj i stan techniczny nawierzchni dróg oraz organizacja ruchu.

Subiektywna wrażliwość na hałas jest czynnikiem , który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi                 a człowiekiem.  Dotyczy to zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku.

Ocena hałasu zależy od :

- wieku,

- wrażliwości,

- stanu zdrowia,

- odporności psychicznej

- chwilowego nastroju człowieka.

Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m.in. tym, że wytwarzany przez daną  osobę może  nie być dla niej  dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi on niespodziewanie lub nie można określić kierunku, z którego się on  pojawił.

Granica podziału między hałasem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest płynna i zależna nie tylko od rodzaju słyszanych zakłóceń , ale również od odporności nerwowo- psychicznej człowieka, jego chwilowego nastroju lub rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo często ten sam zespół dźwięków może w pewnych przypadkach wywoływać wrażenie przyjemne, a w innych nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powodują trudności w ocenie rzeczywistego zagrożenia społeczeństwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczną oceną terenu na którym występuje skażenie hałasem. Dlatego też wyniki badań pomiarowych hałasu wymagają konfrontacji z opinią  ludności wyrażoną w wypowiedzeniach ankietowych.

## 3.5.1 Hałas komunikacyjny

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są :

- natężenie ruchu ,

- udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów,

- stan techniczny pojazdów,

- rodzaj nawierzchni dróg,

- organizacja ruchu drogowego.

Przez teren gminy Dobrcz  przebiega droga krajowa nr 5 i nr 56, droga wojewódzka nr 244 oraz drogi powiatowe nr 1507 C, 1295 C,1501 C, 1505 C, 1506 C, 1502 C, 1503 C, 1270 C, 1269 C. Rozmieszczenie dróg na terenie gminy przedstawia Rys. 7.

## 3.5.2 Hałas przemysłowy

Źródłem hałasu mogą być zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie  dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej  sąsiadujących z nimi terenów. Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania ( zmienny charakter pracy ), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.

W chwili obecnej na terenie gminy Dobrcz nie odnotowuje się hałasu związanego z działalnością przemysłową. Spowodowane jest tym ,że gmina Dobrcz ma charakter rolniczo- leśny i nie występuje na jej terenie żaden przemysł, który mógłby być źródłem emisji uciążliwego dla mieszkańców hałasu typu przemysłowego.

Rys. 6. Rozmieszczenie dróg na terenie gminy Dobrcz.

## 3.5.3 Hałas w rejonach wypoczynkowo- rekreacyjnych

Wpływ hałasu występującego w środowisku na człowieka jest zdecydowanie negatywny. Wywołuje zmęczenie, podatność na stres, bezsenność, bóle głowy.

Hałas związany z terenami rekreacyjno- wypoczynkowymi jest zdecydowanie mniejszy niż powstający ze źródeł komunikacyjnych        i przemysłowych. Pomimo to ze względu na specyfikę tych terenów      ( przeważnie tereny leśne ) bardzo ważną kwestią jest określenie prawa lokalnego w taki sposób aby ograniczyć hałas w tych rejonach. Pozwoli to na wzrost walorów rekreacyjnych miejsc wypoczynku, a także  ochroni przyrodę, a zwłaszcza dziko żyjące zwierzęta.

## 3.5.4.Cele

### 3.5.4.1.Cele krótkoterminowe

- modernizacja drogi powiatowej nr 19,

- określenie zasad usytuowania nowej zabudowy w stosunku do dróg o znaczącej uciążliwości akustycznej,

- dokonywanie nasadzeń stanowiących pas izolacyjny wzdłuż dróg     o znaczącej uciążliwości.

### 3.5.4.2.Cele długoterminowe

- dalsza poprawa nawierzchni dróg w gminie,

- wprowadzenie monitoringu warunków akustycznych na terenie gminy,

# 3.6. Przyroda.

Na terenie gminy Dobrcz znajduje się wiele obszarów i terenów przyrodniczych, niektóre z nich są objęte różnymi formami ochrony. Pomimo rolniczego charakteru potwierdza to dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową środowiska gminy

## 3.6.1. Parki i rezerwaty przyrody

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu

W skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wchodzą trzy części: północna, środkowa i południowa. W gminie Dobrcz położona jest część południowa. Obejmuje ona krawędź wysoczyzny opadającej ku dolinie Wisły o szerokości około 0,5 do 1,0 kilometra, od okolic Gruczna do Fordonu. Rozcinają ją liczne wąwozy o zboczach porośniętych lasami grądowymi. Dna wąwozów zajmują lasy z olchą czarną o charakterze łęgowym, rzadziej olsu. Skłony krawędzi pozostają przeważnie odlesione i pokryte ziołoroślinami oraz łąkami nawiązującymi do muraw ciepłolubnych. W gminie Dobrcz Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 700ha.

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. W odróżnieniu od rezerwatów przyrody , parki krajobrazowe nie są obszarami wyłączonymi z działalności gospodarczej. Jednak gospodarowanie na ich terenie poddane jest rygorom i ograniczeniom, które zapewniają zachowanie wyżej wymienionych wartości. Najwęższą wartością Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego jest krajobraz doliny Wisły wraz z przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami oraz strome zbocza -  skarpy, na wielu odcinkach z aktywnymi procesami osuwiskowymi, obrywami        i erozją wodną. Przecinające je parowy z licznymi strumieniami porośnięte przez lasy o charakterze grądów i łęgów olszowych. Liczne są wypływy wody podziemnej         w postaci źródeł, wysięków i wypływów liniowych. W strefach tych wstępuje zielona roślinność higrofilna np. skrzyp olbrzymi , będący pod ochroną gatunkową, oraz drzewa topole, wierzby olsze. Czasami występują fragmenty grądów zboczowych. Nasłonecznione skarpy są siedliskiem roślinności kserotermicznej, zarówno roślinności zielnej, traw jak i krzewów np. głóg, róże, tarnina. Środowisko przyrodnicze parku, przede wszystkim strefy zboczowej cechuje się bardzo dużą różnorodnością, zarówno siedlisk jak i zbiorowisk roślinnych. Jest to bardzo ważna cecha w ocenie wartości przyrodniczej każdego obszaru, warunkująca bogactwo fauny oraz właściwości ekologicznych ( różne procesy o dużej dynamice).  W gminie ten Park obejmuje 1395 ha.

„ Augustowo” – rezerwat florystyczny

Rezerwat utworzony zarządzeniem nr 105 Ministra Leśnictwa               i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 roku. Ochroną objęto torfowisko o długości 700m i szerokości około 130 m położone           w niewielkim obniżeniu wśród borów sosnowych i pól uprawnych, pomiędzy miejscowościami Borówno i Augustowo. Obserwowano tu występowanie wierzby borówkolistnej, bagienicy torfowiskowej, lipiennika Loesela. Gatunki te w ostatnich latach nie były notowane , lecz torfowisko nadal jest interesującym obiektem ze względu na zachodzące tu procesy ekologiczne, szczególnie przekształcenie się zbiorowisk torfowiskowych w leśne                       ( charakterystyczny ols porzeczkowy, ols torfowcowy o strukturze kępkowej).Powierzchnia rezerwatu wynosi 6,76 ha.

## 3.6.2. Pomniki przyrody

1. Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 355 cm rosnący w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 189/3 obrębu Wudzynek               w miejscowości Karolewo, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Karolewie. Nr rejestru wojewódzkiego – 225

2.Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 334i 320 cm, żywotnik zachodni o obwodzie w pierśnicy 150 cm, dwa platany kloniaste o obwodach w pierśnicy 300 i 251 cm, topola czarna             o obwodzie w pierśnicy 505 cm, jesion wyniosły o obwodzie               w pierśnicy 418 cm, oraz miłorząb dwuklapowy o obwodzie w pierśnicy 237cm rosnące w zabytkowym parku dworskim ( Nr rejestru Zabytków A/433/1-2) na działce ewidencyjnej nr 54 obrębu Gądecz                    w miejscowości : Gądecz w nadwiślańskim Parku Krajobrazowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa pod zarządem Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Gądeczu. Nr rejestru wojewódzkiego – 223,224,949 i 1349.

3. Dwa kasztanowce zwyczajne o obwodach w pierśnicy 330 i 320 cm rosnące na cmentarzu katolickim w miejscowości : Dobrcz, stanowiące własność kościelną pod zarządem Parafii Rzymsko-Katolickiej. Nr rejestru wojewódzkiego –220.

4.  Lipa drobnolistna o obwodzie pierśnicy 350 cm rosnąca w pobliżu kościoła w miejscowości Dobrcz stanowiące własność gminną  pod zarządem Urzędu Gminy w Dobrczu . Nr rejestru wojewódzkiego – 219.

5. Lipa drobnolistna trójwierzchołkowa o obwodzie w pierśnicy 182/152/136 cm, robinia grochodrzew o obwodzie w pierśnicy 300 cm oraz dwa klony zwyczajne o obwodach w pierśnicy 302 i 284 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 193                   w miejscowości Augustowo stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa-Gospodarstwa Rolnego GPS S.C. w Augustowie. Nr rejestru wojewódzkiego - 948

6. Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pierśnicy 294 cm rosnący        w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 149 w miejscowości Kozielec w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym, stanowiącym własność gminną pod zarządem Urzędu Gminy w Dobrczu, Nr rejestru wojewódzkiego – 950.

7. Lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 590 cm, rosnąca na skraju parku wiejskiego na działce ewidencyjnej nr 150/1 obrębu Kozielec      w miejscowości Kozielec w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym, stanowiąca własność Kazimierza Krawczaka zamieszkałego w Kozielcu. Nr rejestru wojewódzkiego – 226.

8. Lipa drobnolistna o obwodzie pierśnicy 423 cm, dąb grudziądzki       o obwodzie w pierśnicy 350 cm, klon zwyczajny o obwodzie               w pierśnicy 339 cm, iglicznia trójcierniowa o obwodzie w pierśnicy 227 cm, świerk pospolity o obwodzie w pierśnicy 253 cm, dwa cisy pospolite o obwodzie w pierśnicy 105 i 90 cm oraz grab zwyczajny       o obwodzie w pierśnicy 200 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 97/2 w miejscowości Kusowo, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Jerzego Szczepańskiego zamieszkałego w Kusowie. Nr rejestru wojewódzkiego - 951

9. Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 453 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 53 obrębu Nekla w miejscowości Linówiec, stanowiący własność Grzegorza Ściecińskiego zamieszkałego w Linówcu. Nr rejestru wojewódzkiego – 228.

10. Dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 380 i 313 cm, dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 410 i 301 cm, buk zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 330 cm, dwa cisy pospolite o obwodzie           w pierśnicy 224 i 246 cm oraz cis pospolity trójwierzchołkowy            o obwodzie w pierśnicy 235 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 172/1 obrębu Dobrcz w miejscowości Pauliny, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Tadeusza i Wiesława Kaźmierczaków zamieszkałych w Magdalence . Nr rejestru wojewódzkiego – 231 i 952.

11. Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 330 cm, dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 295 cm oraz pięć wiązów szypułkowych o obwodach w pierśnicy: 402,

Pomniki przyrody nieożywionej

1. Głaz narzutowy o nazwie „ Głaz Adama Grzymały Siedleckiego „      o obwodzie 620 cm znajdujący się przy drodze Pyszczyn – Nekla na działce ewidencyjnej nr 99/3 obrębu Magdalenka w miejscowości Pyszczyn stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu Dróg w Świeciu n/Wisłą. Nr rejestru wojewódzkiego – 229.

2. Głaz narzutowy o obwodzie 560 cm znajdujący się na polu               w odległości 50 metrów od drogi Dobrcz- Pyszczyn na działce ewidencyjnej nr 140/13 obrębu Magdalenka w miejscowości Pyszczyn stanowiący własność Franciszka Kurzawskiego zamieszkałego              w Pyszczynie. Nr rejestru - 222

3. Jaskinia o nazwie „ Bajka” znajdująca się przy parku dworskim na zboczu parowu na działce ewidencyjnej nr 54 obrębu Gądecz                 w miejscowości  Gądecz w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Gądeczu. Nr rejestru wojewódzkiego - 222

## 3.6.3. Użytki ekologiczne

1. Torfowisko o powierzchni  0,76 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Magdalenka jako cześć działki nr 3/8 LP, oznaczone                w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 3g leśnictwa Nowy Mostek w pobliżu miejscowości Magdalenka. Nr rejestr wojewódzkiego – 563.

2. Torfowisko o powierzchni 0,36 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Magdalenka jako część działki nr 3/7 LP, oznaczone                w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 3j leśnictwa Nowy Mostek w pobliżu miejscowości Pyszczyn . Nr rejestru wojewódzkiego – 565.

3. Bagno częściowo zadrzewione o powierzchni 5,83 ha oznaczone        w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki nr 261/3LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 261d leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Borówno. Nr rejestru wojewódzkiego – 558.

4. Zadrzewienie na terenie zabagnionym o powierzchni 0,24 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki 261/5LP oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 261g leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Nekla. Nr rejestru wojewódzkiego – 559.

5. Bagno częściowo zadrzewione o powierzchni 4,56 ha. oznaczone       w ewidencji gruntów obrębu Dobrcz jako część działki nr 262/1LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 261g leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Borówno  Nr rejestru wojewódzkiego - 560

6. Zadrzewiona łąka o powierzchni 0,73 ha oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki nr 263/1 LP oznaczona       w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 263a Leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Nekla. Nr rejestru wojewódzkiego – 564.

7. zadrzewione bagno o powierzchni 2,82 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki nr 265/5 LP oznaczone       w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 265c Leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Borówno. Nr rejestru wojewódzkiego – 561.

8. Bagno o powierzchni o.41 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki nr 265/6 LP oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 265g Leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Borówno. Nr rejestru wojewódzkiego – 562.

9. Bagno częściowo zadrzewione o powierzchni 0,65 ha oznaczone       w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki nr 268 LP oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 268b Leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Augustowo. Nr rejestru wojewódzkiego – 556.

10. Bagno o powierzchni 0,42 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Borówno jako część działki nr 268/1 LP oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 268f Leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Augustowo. Nr rejestru wojewódzkiego – 557.

11. Bagno o powierzchni 0,30 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Strzelce Górne jako część działki nr 272/1 LP oznaczone          w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 272i Leśnictwa Strzelce w pobliżu miejscowości Strzelce Górne. Nr rejestru wojewódzkiego – 566..

12.Pastwisko o powierzchni 0,23 ha położone w miejscowości Włóki, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 283/3 LP a w ewidencji administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 283Ab leśnictwa Jastrzębie. Nr rejestru wojewódzkiego – 1260.

## 3.6.4. Parki wiejskie

W gminie Dobrcz znajduje się 12 parków wiejskich. Dominują w nich gatunki rodzimych drzew i krzewów. Gatunki obce, na ogół gorzej znoszące klimat, obumarły bądź są w stanie bardzo dojrzałych.           W niektórych parkach wprowadzono nasadzenia młode, szczególnie krzewów.

Sienno

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  2.97 ha

Wody w obiekcie                        0.07 ha

Opis założenia: Ładne okazy jesionów i wiązów .

Wykaz drzewostanu:

Pinus sylvestris, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Crataegus oxyacantha, Fagus silvatica, F.s. ‘Antropunicea’, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sambucus nigra, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Ulmus laevis.

Strzelce Górne

Położenie : Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  3.13ha

Opis założenia: Park przyszkolny. Część frontowa zadbana , w parku boisko, place i  ścieżki. Żywopłot z kasztanowca.

Wykaz drzewostanu:

Latix decidua, Picea abies, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastum, Carpinus betulus alba, Fagus silvatica, Fraxinus excelisor, F.e. ‘Pendula’, Juglans nigra, Populus alba, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus pubescens, Robinia  pseudocastica, Rosa sp., Salix alba, Sorbus torminalis, Symphoricarpos albus.

Trzebień

Położenie : Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu      0.34 ha

Opis założenia: W pałacu mieszkania. Park w złym stanie.

Wykaz drzewostanu:

Acer pseudoplatanus, Caragana arborescens, Lycium halimifolium, Populus alba, Quercus robur, Robinia  pseudocastica, Sambucus nigra, Syringa chinensis, Syringa vulgaris.

Suponin

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  0.66 ha

Wody w obiekcie                        0.22 ha

Opis założenia: Park całkowicie zniszczony. Przed dworem ogród warzywny.

Wykaz drzewostanu:

Acer pseudoplatanus, Juglans reiga, Robinia  pseudocastica, Salix alba,

Symphoricarpos albus.

Gądecz

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  4.08 ha

Wody w obiekcie                        0.46 ha

Opis założenia: Pałac przebudowany, w dobrym stanie. Park zadbany, ogrodzony z licznymi ścieżkami, polami i żywopłotami. Na stawie pobudowano domek dla łabędzi. Przy drodze dojazdowej aleja kasztanowcowa oraz okazy dębów i topoli czarnej.

Wykaz drzewostanu:

Acer platanoides , Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus silvatica ‘Antropunicea’, Fraxinus excelsior, Platanus acerifolia, Populus nigra,

Quercus robur, Robinia  pseudocastica, Salix alba, Symphoricarpos albus, Ulmus laevis, Larix deciduas, Picea abies, Picea pungenes for. glauca, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii, Thuja occidentalis.

Karolewo

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  1,43 ha

Wody w obiekcie                        0.44 ha

Opis założenia : W dworku znajduje się muzeum etnograficzne im. Zamojdzina. Obiekt odnowiony i sukcesywnie remontowany. Park zadbany, ogrodzony z licznymi ścieżkami i polanami.

Wykaz drzewostanu:

Acer saccharinum, Acer pseudoplatanus,  Aesculus hippocastum, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Betula pendula, Carpinus betulus, Popolus albus, prunus podus, Quercus robur, Quercus sesilis, Quercus rubura, Rhus sp., Robinia  pseudocastica, Salix alba, Sorbus aucuparia, Spiraea sp., Spiraea vanhuttei, Tailia cordata, Larix deciduas, Picea abies, Picea pungenes for. glauca, Pseudotsuga menziesii, Pseudotsuga menziesii var., glauca, Taxus Baccata, Tsuga Canadensis, Junperus sp., Abies concolor.

Kozielec

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  0,49 ha

Opis założenia : Dwór prawie całkiem rozegrany, pozostałość             w częściowej ruinie. Park na krawędź Doliny Fordońskiej z widokiem na Wisłę, zadbany, z ścieżkami, polanami i  szpaleren dębów. Obok ładny zadbany drewniany kościółek.

Wykaz zadrzewienia:

Acer platanoides, Aesculus hippocastum, Carpinus betulus, Crataegus oxyacantha Crataegusmonogyna, faxinus excelisor, Lycium halimifolium, Prunus spinosa, Quercus robur, Robinia  pseudocastica, Rosa sp., Symphoricarpos albus,  Ulmus laevis, Tilia cordata, Ulmus laevis, Sambucus nigra, Syringa chinensis, Syringa vulgaris.

Trzęsacz

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                   0,57 ha

Opis założenia: Dworek zamieszkany, zadbany, wyremontowany. Park częściowo zadbany, z widokiem na dolinę Wisły.

Wykaz drzewostanu:

Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Faxinus excelisor, Carpinus betulus, Populus alba, Quercus robur, Berberis dictyophylla, B. verruculosa, B. vulgaris, Lonicera periclymenum, L. xylosteum, Lycium halimifolium, Platanus acerifolia, Rhus typhina, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata, Syringa vulgaris, Larix decidua, Picea abies, P. pungens, Psedotsuga menziesii, Abies concolor.

Augustowo

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                    3,70 ha

Opis założenia: Dworek przebudowany , odnowiony i sukcesywnie remontowany. Park zadbany, ogrodzony z licznymi ścieżkami.

Wykaz drzewostanu:

Acer campestre, A. negundo, A. platanoides, Faxinus excelsior, Betula pendula, Cornus alba, Corylus avellana, Crataegus monogyna, C. oxycantha, Philadelphus coronaries, Populus tremula, Prunus spinosa, Quercus sesilis, Q. robur, Q. cerris, Robinia pseudoacacia, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Sorbus intermedia, Symphoricarpos albus,

Syringa vulgaris, Tilia cordata.

Kusowo

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                  2,07 ha

Opis założenia: Dwór przebudowany. Park zadbany, ogrodzony            z licznymi ścieżkami.

Wykaz drzewostanu:

Acer saccharium, A. platanoides, Aesculus hippocastanum, Amalanchier canadensis, Faximus excelisor, Carpinus betulus, Cornus alba, Gleditsia triacanthos, Lonicera xylosteum, Prunus padus, Quercus cerris, Q. robur, Robinia pseudoacacia, Rosa sp., Sambucus nigra, Sorbus aria, S. intermedia, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus campestris, Picea abies, P. pungens, Taxus Baccata, Thuja orientalis, Juniperus Sabina.

Pyszcyn

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                    0,89 ha

Opis założenia: Dwór przebudowany.

Wykaz drzewostanu:

Aesculus hippocastanum, Carpinus betulus, Evonymus europaea, Fagus sylvatica, Philadelphus cymosus, Populus alba, Prunus spinos, Quercus sesilis, Q. robur,  Ribes alpinum, Sambucus nigra, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Ulmus laevis.

Pauliny

Położenie: Wysoczyzna Świecka 314.73

Powierzchnia obiektu                    4,30 ha

Opis założenia: Park zniszczony.

Wykaz drzewostanu:

Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Betula pendula, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Faxinus excelisor, Ligustrum vulgare, Philadelphus coronarius, Populus alba, P. nigra, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Syringa vulgaris, Spiraea sp., Tilia cordata, Ulmus laevis, Picea abies, Psedotsuga menziesii.

## 3.6.5. Zadrzewienia śródpolne

Do grupy tej poza typowymi zadrzewieniami śródpolnymi zliczamy jeszcze zadrzewienia przydrożne. Zadrzewienia przydrożne na terenie gminy należą do lepiej zachowanych w powiecie i krajobrazie rolniczym naszego regionu. Większość zadrzewień składa się                z wartościowych, długowiecznych gatunków drzew: lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, klonu zwyczajnego. Są to przeważnie zadrzewienia stare (100 – 150 lat). Najwartościowsze są objęte ochroną aleje dębowe przy szosie gdańskiej oraz przy szosie koronowskiej. Poza wymienionymi należy zwrócić uwagę na liczne zadrzewienia przy innych trasach:

- Wudzynek – Kotomierz występuje dąb, lipa i klon,

- Kotomierz – Trzebień głównie występuje lipa i klon,

- Kotomierz – Wudzyn występuje lipa,

- Dobrcz – Kotomierz rosną lipy, klony, kasztanowce,

- Strzelce – Jarużyn Kolonia dąb, lipa i klon,

- Kozielec – Fordon jesion, lipa i klon.

Na szczególną uwagę zasługują rzadko spotykane w krajobrazie rolniczym przydrożne nasadzenia jabłoniami na trasie Włóki – Fordon oraz Trzeciewiec – Suponin.

Nieregularne zadrzewienia śródpolne na terenach rolnych związane są       w głównej mierze z obniżeniami wytopiskowymi, z dolinami małych cieków, obszarami zabagnionymi, małymi zbiornikami wodnymi.          Z rolniczego punktu widzenia obszary te traktowane są jako nieużytki mało przydatne. Wyniki badań wskazują na znaczny wpływ zadrzewień śródpolnych na plonowanie, które może wzrosnąć średnio od 10 do 15%. Duże znaczenie zadrzewienia mają w procesie samooczyszczania oraz ochronie wód poziemnych. Należy wspomnieć o istotnej roli jaką  zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne odgrywają w rolniczym krajobrazie.

Podstawowe funkcje krajobrazu to:

- oczyszczanie wód opadowych, powierzchniowych i płytkich wód podziemnych (przechwytywanie pierwiastków biogennych od 30 do 70%),

- retencja i regulacja stosunków wodnych,

- ograniczenie erozji wodnej i wietrznej,

- poprawa warunków klimatycznych i bioklimatycznych,

- wzrost bioróżnorodności.

Struktura przestrzenna zadrzewień szczególnie dobrze zachowana jest       w północnej i wschodniej części gminy Dobrcz. Ich brak odczuwa się   w części wschodniej. W niektórych rejonach zadrzewienia są mało liczne. Tak jest w przypadku łąk w okolicy Wudzyna, obrzeży Dobrcza czy nadbrzeżnej części jezior Dobrcz i Kusowo. Skład zadrzewień nie jest zbyt bogaty. Dominują głównie olsza czarna i topole. Często omawiane zadrzewienia tworzą większe kompleksy z parkami wiejskimi. Do najważniejszych zespołów zadrzewień możemy zaliczyć:

- w północnej części Wudzynka,

- Wudzyn – działki,

- Stronno Wybudowanie,

- Dolina Kotomierzycy,

- Trzebień – Sienno,

- Kusowo.

## 3.6.6. Lasy

Powierzchnia lasów jest niewielka . Koncentrują się one w północno      i południowo-zachodniej części gminy oraz zboczach doliny Wisły. Pierwsze dwa kompleksy to głównie drzewostany gospodarcze              z dominacją sosny. Lasy te porastają jednak względnie żyzne siedliska (boru mieszanego lub ubogich grądów). Powoduje to, że w starszych  wiekowo drzewostanach licznie występuje podrost dębu, klonu, czasami grabu oraz licznych krzewów. W najstarszych grupach wiekowych drzewostanów gatunki liściaste tworzą drugą warstwę drzew ( np.         w rejonie jeziora Borówno).W licznych, niewielkich obniżeniach terenu spotka się olsze, lokalnie świerk, wiąz, co powoduje, że lasy te są wartościowe bioklimatyczne i widokowo. Widać to bardzo wyraźnie      w okresie jesieni. Tylko młodsze nasadzenia tworzą monolityczne drzewostany sosnowe.

Lasy, zadrzewienia i zakrzewienia na zboczach doliny Wisły mają bardzo specyficzny charakter. Przede wszystkim kompleksy te cechują się dużą zmiennością przestrzenną, i to na małych odcinkach. Przy krawędzi doliny najczęściej spotykamy krzewy kserotermiczne (głóg , róże, tarniny, derenie),które łączą się z zadrzewieniami typu grądów zboczowych z dębem, grabem, klonem, czasami lipą. Na uboższych stanowiskach spotykać można sosnę pochodzącą z nasadzeń, na obszarach sukcesyjnych luźne zadrzewienia topolowe (w tym z topolą białą). U podnóży zboczy występują żyzne grądy (z grabem, dębem, bukiem, lipą) oraz łęgi z wiązem, jesionem, olszą, klonem. Te ostatnie zajmują dna dolinek oraz ich strefy ujściowe. Na zboczach o ekspozycji południowej występują murawy kserotermiczne z rzadkimi, chronionymi gatunkami roślin. W strefie tej występuje wiele starych drzew              o wielkościach pomnikowych. Na dnie doliny Wisły zachowały się fragmenty łęgów oraz zarośli wierzbowych , szczególnie w rejonie Chełmszczonki i Złej Wsi.

Pod względem wartości ekologicznej omówione zbiorowiska należy uzupełnić kompleksami łąk, które w zakresie funkcji samo oczyszczających odgrywają podobną rolę jak zadrzewienia .Zarówno pod względem struktury przestrzennej, zróżnicowania wewnętrznego oraz jakości omówionych elementów systemu ekologicznego obszar gminy należy zaliczyć do obszarów o dużej wartości. Grunty rolne są    w miarę dobrze chronione a produkcja rolnicza uzyskuje wyraźne „wsparcie” od tego systemu. Jest to z pewnością jeden z czynników decydujących o wysokiej pozycji gminy w waloryzacji rolniczej            i uzyskiwanych plonach.

# 3.7. Istniejące zagrożenia dla środowiska.

Podstawą oceny poziomu degradacji środowiska są następujące kryteria:

- formy użytkowe mogą obniżać wartość lub spowodować degradację zasobów, których ranga prawdopodobnie wzrośnie        w przyszłości,

- trwała degradacji zasobów wysokiej rangi np. nadmierna i nie przemyślana zabudowa gleb wysokich klas bonitacyjnych, zabudowa stref przybrzeżnych jezior lub obszarów o wysokich wartościach krajobrazowych,

- powolne, ale stałe, trwałe obniżenie jakości zasobów ubytkowych bezpośrednio lub pośrednio, przy zachowaniu charakteru             u struktury przestrzennej użytkowania np. gleby, wody podziemne,

- szkodliwe oddziaływanie lub zagrożenie dla zasobów bezpiecznego użytkowania (wody pitne, powietrze atmosferyczne, uprawy rolne itp.

- oddziaływanie po dłuższym okresie czasu np. wysypiska odpadów, infiltracja zanieczyszczeń do litosfery,

- bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe oddziaływanie na człowieka oraz natężenie tego oddziaływania np. zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Kryteria oceny zagrożenia, tak jak i przyjęcia założeń ekorozwoju oznacza optymalizację użytkowania zasobów przez człowieka. Należy zdawać sobie sprawę, że każda forma użytkowania powoduje zmiany     w systemie przyrodniczym. Przy niewielkim natężeniu tego oddziaływania przyroda regeneruje straty lub powstają mechanizmy regulacyjne, pozwalające na trwałe użytkowanie zasobów. Przy większym natężeniu zmian regeneracja trwa bardzo długo lub powstają zmiany nieodwracalne. Oznacza to, że zasoby nie mogą być użytkowane przez długi okres czasu ( jedno, dwa, kilka pokoleń), lub trwale zniszczone. Przyjęcie takiego założenia jest sprzeczne z koncepcją ekorozwoju. Stały rozwój władzy pozwala zarówno na wprowadzenie sprawniejszych technologii np. oczyszczanie ścieków, lub efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w procesie zagospodarowania.

W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że stopień przekształcenia środowiska przyrodniczego gminy oraz poziom zanieczyszczenia jest znacznie niższy od przeciętnego, w odniesieniu do podobnego typu krajobrazu i form użytkowania zasobów.

W skali gminy za najważniejsze zagrożenia należy uznać :

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych wskutek intensywnej produkcji rolnej (przenawożenie, złe terminy wysiewu nawozów , brak naturalnych barier przyrodniczych dla zanieczyszczeń obszarowych), daje to od 40 do 50 % zanieczyszczeń docierających do wód powierzchniowych,

- wzrost ruch kołowego i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 oraz dróg lokalnych ( Kotomierz, Augustowo-Nekla, Pyszczyn-Stronno), jest to równoznaczne z  wzrostem zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych , również w tym przypadku wielkości emisji bardzo silnie uzależniona jest od ruchu rekreacyjnego, weekendowego. Również w znacznym stopniu tranzytowego( Zalew Koronowski), ma to bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń do gleby,

- zainwestowanie ( w tym również planowane) terenów rolniczych      o względnie wysokim potencjale glebowym przede wszystkim       w rejonie dużych jednostek osadniczych ( Dobrcz, Kusowo, Kotomierz, Trzeciewiec) dotyczy to głównie zabudowy mieszkaniowej,

- zabudowa stref przybrzeży jezior (Borówno, Dodrcz, Kusowo), podstawowych jednostek ekologicznych warunkujących ochronę wód jeziornych, ograniczających eutrofizację i najważniejszych ze względów krajobrazowych,

- Rozwijające się zainwestowanie strefy zboczowej Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, degradujące  w sposób trwały walory krajobrazowe oraz wartości przyrodnicze( ekoróżnorodność),

- względnie uboga sieć zadrzewień śród polnych w rejonie Dobrcza oraz na wschód od szosy gdańskiej,

- „ zagęszczenie „ sieci drogowej.

Należy również wspomnie o konieczności likwidacji nieczynnych studni oraz usprawnienie gospodarki odpadami, m.in. likwidacja „dzikich „ wysypisk. Nie można również pominąć zagrożenia hałasem drogowym    i kolejowym ( ten ostatni o niewielkim znaczeniu), szczególnie           w kontekście potencjalnych terenów zabudowy mieszkaniowej czy letniskowej. Znaczenie lokalne mają również zanieczyszczenia             z palenisk domowych ( ograniczają się w zasadzie do terenów zainwestowanych). Okresowo (początek okresu grzewczego) mogą być uciążliwe ze względu na wykorzystanie różnych materiałów                w kotłowniach domowych. W przyszłości wskazana jest stopniowa wymiana instalacji i wykorzystanie paliwa o mniejszej uciążliwości      ( gaz, olej opałowy)

4. Instrumenty finansowe i ekonomiczne.

# 4.1. Instrumenty finansowe.

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami poniesionymi na realizację przewidzianych inwestycji. Większość inwestycji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców gminy. Dlatego w przypadku  Gminy Dobrcz należy dążyć, aby podejmowane działania miały charakter gminny lub w niektórych przypadkach obejmowały swym zasięgiem kilka gmin( np. międzygminne działania na rzecz ochrony środowiska, związkowy model gospodarki odpadami, czy wspólny system kanalizacji ściekowej ).

Wspólne działanie kilku gmin obniży koszty, które  będzie miała ponieść pojedyncza gmina oraz obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to ,że przedsięwzięcie powinno być realizowane wspólnie.

Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł:

- środki własne gminy,

- dofinansowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego                i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- fundusze pomocowe

- kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach,

- pozyskanie inwestora strategicznego

## 4.1.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polskie miasta i gminy najczęściej korzystają z pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         ( NFOŚiGW ). Jednym z jego priorytetów jest ochrona powierzchni ziemi. Formami finansowania są: pożyczki, kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacje, umorzenia. Fundusz  umożliwi dofinansowanie wdrażania projektów związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych elementów środowiska w tym także gospodarki odpadami. Wniosek do NFOŚiGW  składa się wg wzoru stosowanego w Funduszu. Wnioskodawcą mogą być podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podmiotem dotacji mogą być: edukacja ekologiczna, przedsięwzięcia pilotowe, dotyczące  wdrożenia postępu technicznego    i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, monitoring, ochrona przyrody, ochrona i hodowla lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska i ochrony przed powodzią, kompleksowe programy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w ochronie środowiska i gospodarki wodnej, zapobiegania lub likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, utylizację                  i gospodarkę wodami zasolonymi. Dotacje mogą też być udzielane na inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane przez samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe. Maksymalnym udziałem pomocy funduszu w finansowaniu przedsięwzięcia jest pożyczka           w wysokości 50% całości nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi dla samorządów terytorialnych 0,3 % stopy redyskontowej.

W NFOŚiGW  możemy uzyskać umorzenie pożyczki jeśli:

- zadanie zostało zrealizowane w terminie,

- został osiągnięty założony efekt rzeczowy i ekologiczny,

- w terminie spłaciliśmy co najmniej 50% pożyczki wraz                z oprocentowaniem

Czas spłaty pożyczek wynosi maksymalnie 5 lat. Fundusz preferuje wnioski podmiotów, które zadeklarują, że umorzone kwoty przeznaczą na inwestycji proekologiczne.

## 4.1.2 Wojewódzki, Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pożyczki i dotacje na podstawie  umowy cywilnoprawnej zawartej          z wnioskodawcą .

Przedmiotem udzielania dotacji są:

A – edukacja ekologiczna, wspieranie systemów kontrolno- pomiarowych stanu środowiska, ochrony przyrody, ochrona lasów na obszarach szczególnej ochrony, zalesienie, zadrzewienia, monitoring, mała retencja, zapobieganie lub likwidacja poważnych awarii,

B – prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem pomników przyrody     i parków utworzonych przez rade gminy, zalesiania gruntów, zadrzewianie, prenumerata czasopism ekologicznych dla dzieci             i młodzieży ,edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych:

C – selektywna zbiórka odpadów, , odzysk i recykling odpadów opakowanych i użytkowych, utylizacja odpadów niebezpiecznych ,budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ( kompleksów oczyszczalni przydomowych ), sieć kanalizacyjna w miejscowościach położonych bezpośrednio nad rzekami , jeziorami zbiornikami retencyjnymi i zbiornikami wód poziemnych, likwidacja niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim biomasy.

Udział finansowania przedsięwzięcia przez fundusz wynosi w 100%     w przypadku działań z grupy  B i do 60% w przypadku działań grupy  A i C.

W1999 roku  w wyniku reformy administracyjnej oraz na mocy ustawy   o ochronie i kształtowaniu środowiska powołane zostały Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Dochodami  PFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz pozostałe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie a nim zmian.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został powołany w 1994 roku na mocy ustawy o ochronie środowiska ( Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami ).Kapitałem GFOŚiGW  są wpłaty z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew, opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz pozostałe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska  i wprowadzenie w nim zmian.

Gminne i powiatowe fundusze działają w strukturach administracji publicznej , ze względu na to że nie posiadają osobowości prawnej. Szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony i Gospodarki Wodnej określają szczegółowe rozporządzenia lokalnego stopnia administracji samorządowej.

Środki Funduszu Powiatowego mogą być przeznaczone na wspomaganie następujących działań:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, systemów pomiarowych zużycia wody        i ciepła ,

- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni zakrzewień,  zadrzewień oraz parków,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- na terenach gdzie występują przekroczenia standardów jakości środowiska profilaktykę zdrowotną dzieci,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej ekologicznych nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziaływującego na stan gleby, powietrza wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, dotyczy to również instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- inne zadania wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju,        w tym  na programy ochrony środowiska

Środki  PFOŚiGW  i GFOŚiGW  mogą zostać przekazane na te wyżej wymienione zadania, które najlepiej spełnią poniższe kryteria:

efektywności ekologicznej, w zakresie:

- stopnia powiązania projektu a innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska,

- ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów

- efektu ekologicznego jako ilości usuniętych zanieczyszczeń        i eliminacji uciążliwości źródła,

- uwzględnienia priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia     u źródła ich powstawania,

- oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczności

Efektywności ekonomicznej, w zakresie:

- okres realizacji inwestycji,

- kosztów eksploatacji obiektu,

- kosztu zadania, w tym kosztu jednostkowego uzyskania efektu ekologicznego,

- rentowności przedsięwzięcia,

- niewymiernych kosztów ekologicznych,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych, w zakresie wykorzystania najlepszych dostępnych technologii oraz skutecznych i nowoczesnych metod realizacji.

Środki  Funduszu Gminnego i Powiatowego nie mogą być przekazane na:

- doprowadzenie energii do budynku, zakup urządzeń nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań, wymianę instalacji wewnętrznych, za wyjątkiem wymiany połączonej z modernizacją ogrzewania,

- zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji zielni,

- zakup i montaż obiektów małej architektury za wyjątkiem urządzenia i utrzymania terenów znajdujących się na liście rankingowej inwestycji z zakresu zieleni,

- dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania, wykup terenów, wypłatę odszkodowań ubezpieczeń, zastępstwo inwestycyjne i nadzór inwestorski,

- realizację zadań w ramach ochrony przeciw pożarowej,

- budowę gazociągów, kolektorów ciepłowniczych, wodociągów,

- realizację zadań proekologicznych stanowiących część składową nowo realizowanych zadań inwestycyjnych, których wykonanie wynika z wymogów ochrony środowiska z mocy prawa obciążających projektanta i inwestora,

- zadania, które nie gwarantują uzyskanie trwałego efektu ekologicznego,

- wycinania krzewów i drzew, wywóz usuniętego posuszu lub wyciętych pni i gałęzi drzew za wyjątkiem urządzania                 i utrzymania terenów znajdujących się na liście rankingowej inwestycji z zakresu zieleni,

- budowę sieci kanalizacji opadowej – za wyjątkiem obszarów stref ochronnych ujęć wody pitnej, źródeł, wód podziemnych leczniczych i mineralnych oraz realizacji zadań a ramach ochrony przeciwpowodziowej,

- modernizację nawierzchni drogowych i budowę infrastruktury drogowej i tramwajowej,

## 4.1.3 EkoFundusz.

Głównym zadaniem EkoFunduszu jest dofinansowanie przedsięwzięć     w dziedzinie ochrony środowiska, które mają przynieść efekt nie tylko w skali regionu czy kraju, ale również  osiągnięcia celów ekologicznych  w skali europejskiej a nawet globalnej. EkoFundusz środki na swoją działalność pozyskał z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i zamiany kwot polskiego długu zagranicznego na środki przeznaczone na rzecz ochrony środowiska jest to tzw. ekokonwersacja.

Dofinansowanie Fundusz przyznaje w ramach pięciu priorytetowych sektorów ochrony środowiska. Są nimi:

- Ochrona powietrza - ograniczenie transgenicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu

- Ochrona wód – ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej,

- Ochrona klimatu – ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi.

- Ochrona bioróżnorodności biologicznej.

- Ochrona gleby – odpowiednia gospodarka odpadami                    i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

Fundacja nie przyznaje dotacji na przedsięwzięcia, których celem jest rozwiązanie jedynie lokalnych problemów ale również stymuluje rozwój polskiego przemysłu ochrony środowiska.  W ramach pięciu sektorów mogą być wspierane projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, w dziedzinie ochrony przyrody różne projekty nie inwestycyjne. Fundacja udziela dofinansowania        w formie preferencyjnych pożyczek lub/i bezzwrotnych dotacji. Maksymalna kwota jaką może uzyskać jednostka samorządowa wynosi 30 % nakładów na projekt. W przypadku jednostek gospodarczych kwota ta wynosi 20 %. W wyjątkowych , uzasadnionych przypadkach dofinansowanie inwestycji przez fundusz może osiągnąć wielkość 50 % nakładów własnych inwestora. Dzięki EkoFunduszowi inwestor może również liczyć na zwolnienie dokonanych za granicą zakupów od ceł        i opłat granicznych .

Wnioskodawcą mogą być:

- w projektach inwestycyjnych – inwestor – władze samorządowe, jednostki budżetowe i inne,

- w projektach nie inwestycyjnych  - główny wykonawca projektu- organizacja społeczna, fundacje,

Środki fundacji  mogą być przekazane na przedsięwzięcia dotyczące:

W dziedzinie ochrony powietrza przedsięwzięcia dotyczące:

- energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii         ( w szczególności biomasy, energii słonecznej, geotermalnej oraz afektywnych ekonomicznie zastosowań pomp ciepła )

- zmian w technologiach spalania paliw stałych dla wytworzenia energii,

- oszczędności energii w systemach zaopatrzenia w ciepło na cele komunalno-bytowe,

- eliminacja emisji metanu ze starych wyrobisk węgla, kopalń węgla kamiennego oraz eliminacji biogazu powstającego                     w oczyszczalniach ścieków,

- systemowych rozwiązań mających na celu istotne zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery powodowanych przez transport samochodowy na terenach miejskich.

W dziedzinie ochrony wód głównie współfinansowane będą:

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach nad morskich oraz dorzeczu dolnej Wisły i Odry ,

- budowa oczyszczalni ścieków o kluczowym znaczeniu dla jakości wody pitnej dla największych aglomeracji miejskich np. Warszawa, Poznań Kraków, Aglomeracji śląskiej,

- ochrona przed zanieczyszczeniem jezior o wysokiej wartości przyrodniczej,

- ochrona wód na obszarach mających wpływ na ważne obiekty przyrodnicze o randze międzynarodowej, decydujące                   o zachowaniu globalnej różnorodności biologicznej np. parki narodowe i rezerwaty przyrody

- ochrona wybranych Głównych Zbiorników/ Wód Podziemnych przed infiltracją do nich zanieczyszczonych wód powierzchniowych,

W dziedzinie ochrony bioróżnorodności:

- wspiera działania mające na celu ochronę bądź renaturyzację ekosystemów najcenniejszych z przyrodniczego punktu widzenia,

- ochronę roślin i  gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem  lub stanowiących gatunki tarczowe,

- czynna ochrona przyrody na terenach parków narodowych              i rezerwatów przyrody,

- ochrony najcenniejszych obszarów wodno- błotnych oraz zwiększenia retencji wody w lasach,

- rewitalizacji zdegradowanych obszarów leśnych oraz przebudowy drzewostanów w parkach narodowych i ich otulinach w celu zwiększenia ich boiróżnorodności,

W dziedzinie gospodarki odpadami:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki              i recyklingu odpadów komunalnych pochodzących od 50 tysięcy do 250 tysięcy mieszkańców,

- eliminację odpadów niebezpiecznych przy zastosowaniu technik    i technologii pochodzących z krajów donatorów,

- rekultywację gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi w przypadku udokumentowanego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub świata przyrody oraz braku sprawcy.

EkoFundusz nie  dofinansowuje  następujących inwestycji:

- badań naukowych ,

- akcji pomiarowych i edukacyjnych,

- konferencji i sympozjum,

- tworzenia i prowadzania systemów monitoringu środowiska,

- wszelkiego rodzaju studiów i opracowań oraz tworzenia dokumentacji projektowej,

- budowy obiektów towarzyszących np. budynków administracyjnych, socjalnych, magazynów, warsztatów ,

- kosztów nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu ponoszonych przez Dotowanego albo przez generalnego realizatora,

- wykonawcę inwestycji dróg i ciągów komunikacji wewnętrznej, ogrodzenia, oświetlenia, zieleni, sieci telefonicznej, prac porządkowych,

- kosztów osobowych i administracyjnych Dotowanego związanych z realizacją projektu.

Wszystkie rozpatrywane przez EkoFundusz projekty można podzielić na techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Wśród projektów technicznych wyróżniamy :

  - komercyjne- takie które generują zyski po ich zakończeniu,

  - niekomercyjne – ich głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne a przyszłe płaty użytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej wysokości.

W obu grupach projektów możemy wyróżnić:

  - projekty typowe,

  - projekty innowacyjne- są to przedsięwzięcia które wprowadzają na polski rynek nowe, lepsze rozwiązania techniczne ,proponowane przez firmy krajowe i z krajów – donatorów, służące ochronie środowiska. EkoFundusz ma za zadanie promowanie takich sprawdzonych ale dotąd nie stosowanych technologii zarówno w regionie jak i w kraju.

Dofinansowanie z EokFundusz projektów technicznych uzależnione jest od podmiotu który zgłasza dany projekt do realizacji .Na najwyższą dotację , w wysokości do 45 %  kosztów projektu, mogą liczyć samorządy należące do grupy o najniższym dochodzie ogółem na mieszkańca. Wielkość dofinansowania będzie najmniejsza w wysokości do 5 % kosztów projektu dla samorządów należących do grupy              o najwyższym dochodzie ogółem na mieszkańca.

W Ramach projektów innowacyjnych w 2004 roku inwestorzy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 30 % kosztów projektu                w przypadku przedsiębiorców oraz do 50 % kosztów projektu, gdy wnioskodawcą będą samorządy lub inne podmioty tj. społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych , instytucje charytatywne i wyznaniowe etc. Ograniczeniem jest konieczność wprowadzenia technologii pochodzącej z jednego z krajów donatorów, który przeznaczył część polskiego długu na ochronę środowiska (USA, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Norwegia )

Tabela 5. Warunki udzieleni dotacji dla projektów technicznych.

| Samorządy | Wysokość dotacji |
| --- | --- |
| Dochód na mieszkańca | Projekty komercyjne | Projekty komercyjne |
| Grupa I do 1050 zł. | do 60 % | do 40 % |
| Grupa II 1050 - 1200 zł. | do 50 % | do 30 % |
| Grupa III 1200 – 1600 z ł | do 40 % | do 20 % |
| Grupa VI > 1600 zł | do 30 % | do10 % |

Tabela 6. Warunki udzielania dotacji dla projektów innowacyjnych.

| Samorządy | Wysokość dotacji |
| --- | --- |
| Dochód na mieszkańca |  |
| Grupa I do 1050 zł | do 70 % |
| Grupa II 1050 – 1200 zł | do 60% |
| Grupa III 1200 –1600 zł | do 50 % |
| Grupa VI > 1600 zł | do 40 % |

Rozpatrywanie wniosków

W pierwszym etapie przesyłamy na adres EokFunduszu ( 00- 502 Warszawa ul. Bracka 4 ) ankietę projektu , w której zawarte są podstawowe informację na temat planowanego przedsięwzięcia.          W przypadku gdy projekt znajduje się w strategicznym obszarze działania fundacji, Zarząd przesyła składającemu informację               o wstępnym zakwalifikowaniu projektu i prośbę o złożenie „ wniosku    o udzielenie dotacji”. Wniosek ten jest rozpatrywany przez zespół specjalistów pod katem merytorycznym, prawnym i ekologicznym. Fundacja przyznaję dotację lub/i pożyczkę gdy wszystkie oceny są pozytywne, a Inwestor wykaże , że jest wiarygodny finansowo, posiada zabezpieczenie, a także zapewni pełne finansowanie projektu w części nie objętej dofinansowaniem EkoFunduszu.

Organizowane są również przez fundację konkursy, których laureaci otrzymują znaczne do przedstawionego projektu. W przypadku chęci wzięcia udziału w konkursie wystarczy  złożenie wniosku.

Dzięki przystąpieniu Polski w maju 2004 roku do Unii Europejskiej możemy ubiegać się o finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska z fundusz spójności i strukturalnych.

## 4.1.4 Fundusz spójności .

Fundusz spójności jest czasowym wsparciem finansowym dla krajów  Unii Europejskiej  , których Produkt Krajowy Brutto ( PKB) nie przekracza 90 % średniej dla wszystkich krajów członkowskich.

Nazywany jest również Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji. Powołany został rozporządzenie Rady ( WE ) nr 1164/1994      z dnia 16 maja 1994 r. Jest instrumentem polityki strukturalnej. Jego realizację zaplanowano na  lata 1993-99 jednak na szczyci UE            w Berlinie postanowiono przedłużyć jego działanie do 2006 r. Fundusz ten nie należy do grupy Funduszy Strukturalnych , ze względu na określony czas w którym działa.

Pomoc na rzecz ochrony środowiska pochodząca z funduszu kierowana jest na dofinansowanie największych inwestycji o wartości powyżej 10 milionów Euro. Wysokość uzyskanego wsparcia może wynosić nawet 80 – 85 % kosztów kwalifikowanych. O pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin lub inne podmioty publiczne,    w tym przedsiębiorstwa komunalne. Dotacji nie otrzymują przedsiębiorstwa prywatne chyba, że są wykonawcami kontraktów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie. Środki Fundusz Spójności są rozdzielane przez Komisję Europejską na podstawie składanych wniosków w odpowiednich terminach. Zatem rozpatrywaniem konkretnych projektów ich akceptacją a następnie przyznaniem dofinansowania zajmują się stosowne organy Unii Europejskiej a nie instytucje krajowe.

Budżet Fundusz Spójności na lata 2000 – 2006 wynosi 18 mld. Euro      ( w latach 1994 – 1999 wynosił 15,5 mld Euro ).

W oparciu o narodowy plan Rozwoju na lata 2004-2006 i Strategie wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 przygotowuje się projekty do finansowania z Funduszu Spójności.

Fundusz może zapewnić pomoc dla:

- projektów środowiskowych, które przyczyniają się do spełnienia celów zawartych w art. 130 R Traktatu, łącznie z projektami wynikającymi z przyjętych zgodnie z art. 130 S  działań,              a w szczególności projekty zgodne z priorytetami nałożonymi wspólnotową politykę w zakresie  ochrony środowiska przez Piąty Program Polityki i Działania odnoszący się do Środowiska           i Stałego Rozwoju,

- projektów które są we wspólnym interesie , dotyczących infrastruktury transportu, finansowanych przez państwa członkowskie, które są objęte wytycznymi wymienionymi w art. 129 C Traktatu; inne projekty dotyczące infrastruktury transportu, przyczyniające się do osiągnięcia celów zawartych w art. 129 B Traktatu mogą być finansowane aż do przyjęcia odpowiedniej orientacji przez Radę,

- wstępne badania które odnoszą się do kwalifikujących się projektów , łącznie z tymi, które są konieczne dla ich wprowadzenia,

- na środki wsparcia technicznego w szczególności na:

  - na działania i badania pomagające w sporządzaniu koniecznych dostosowań we wprowadzonych projektach,

  - środki na badania porównawcze oceniające wpływ pomocy wspólnotowej,

  - na środki i badania oceniające, monitorujące lub oszacowujące projekty oraz wzmocnienie i zagwarantowanie koordynowania projektów i ich spójności z politykami wspólnotowymi.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji w zakresie ochrony środowiska Fundusz Spójności bierze pod uwagę następujące priorytety:

    - poprawa jakości powietrza,

    - poprawa jakości wód powierzchniowych ,

    - polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,

    - racjonalna gospodarka odpadami,

    - ochrona powierzchni ziemi,

    - zapewnienie bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

Wnioskodawca aby ubiegać się o dotację musi posiadać 15 % kosztów inwestycji. Na dofinansowanie mają również projekty, które są kontynuacją przedsięwzięć współfinansowanych przez fundusz ISPA. Wniosek wstępny „kartę potencjalnego przedsięwzięcia” beneficjant uzyskuje od właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( dostępne są również na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ). Po wypełnieniu wniosku wnioskodawca przekazuje go do WFOŚiGW  i zarejestrować w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów. ( ISKP )

ISKP

Jest to baza danych zawierająca informację o przygotowywanych  projektach ubiegających się o datację z Funduszu Spójności. System ten został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej . Jego zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb beneficjętów funduszy unijnych oraz absorpcji środków funduszy przeznaczonych na realizację wytypowanych projektów . Zawiera on  informuję na temat liczby i  stanu przygotowania projektów , które  będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Strukturalnego, dane te są przeznaczone dla instytucji zarządzających Podstawami Wsparcia Wspólnoty .

Samo wypełnienie karty o planowanym projekcie i wprowadzenie  informacji do bazy danych nie jest równoznaczne zez łożeniem wniosku o finansowanie takiego projektu z funduszu.

Jednak jest niezbędne ze względu na proces monitorowania stanu przygotowania do wykorzystania środków. Aby wprowadzić swój projekt do bazy danych należy posiadać „ login” oraz  „hasła”, które beneficjęci otrzymują kontaktując się z Departamentem Integracji Europejskiej ( email: wpp@oms.gov.pl) I wypełniając formularz znajdujący się na stronie intrernetowej : www.mos.gov.pl/fundusz UE/fundusz strukturalne/index.shtml. Oprócz tego wypełniony formularz należy przesłać na numer faksu (22) 579 22 95.

Wstępne wnioski, które złożone są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są oceniane pod względem formalnym. Gdy spełniają wymagane warunki przekazywane są do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja ta sporządza listę najlepszych projektów i przekazuję ją Ministerstwu Środowiska gdzie przygotowuje się dla wybranych projektów Aplikację do Funduszu Spójności. Aplikacja powinna zawierać takie dokumenty jak:

- studium wykonywalności,

- analizy ekonomiczne i finansowe,

- raport oddziaływania inwestycji na środowisko..

Wszystkie dokumenty przekazywane są do Komisji Europejskiej która decyduje o przyznaniu i wysokości pomocy finansowej.

## 4.1.5 Fundusze strukturalne .

Fundusze Strukturalne są to specjalne instytucje których zadaniem jest wspieranie i modernizacja gospodarek krajów Unii Europejskiej. Są one najważniejszym instrumentem polityki strukturalne UE. Fundusze te są kierowane do tych regionów i sektorów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Powołane zostały rozporządzeniem Rady (WE ) nr 1260/1999 z dnia

21 czerwca 1999 r.

Wyróżniamy trzy podstawowe cele funduszy strukturalnych:

Cel 1 – przyznawanie pomocy regionom najsłabiej rozwiniętym, czyli takim, w których dochód na jednego mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego dochodu w Unii Europejskiej  Z pomocy w ramach tego celu mogą również korzystać regiony o zaludnieniu poniżej 8 mieszkańców na km2 środki na ten cel obejmują 70 % ogólnej kwoty przeznaczonej na fundusze strukturalne.

Cel 2  - obejmuje pomoc regionom, na których występują problemy strukturalne związane z dominacją nieefektywnych branży gospodarki .Środki wynoszą 11 % ogólnej kwoty przeznaczonej na fundusze strukturalne.

Cel 3 – obejmuje pomoc w zakresie restrukturyzacji rynku pracy poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników

Wyróżniamy cztery fundusze strukturalne. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zajmuje się finansowaniem inwestycji związanych ochroną środowiska.

Inwestycje środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, które zostały przygotowane przez polski rząd na podstawie Narodowego Planu Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Są to:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ( ZPORR )

Głównym celem programu jest pomaganie wszystkim regionom w Polsce  w realizacji zadań związanych z zmniejszeniem różnic w poziomie rozwoju gospodarczego .Pomoc ta skierowana jest głównie do samorządów województw, powiatów i gmin, stowarzyszeń oraz związków gmin powiatów, instytucji naukowych instytucji rynku pracy, agencji rozwoju regionalnego ,instytucji wspierania przedsiębiorczości. Na  ZPORR w latach 2004 – 2006 przeznaczone jest ponad 4 miliardy Euro. W ramach tego programu projekty z zakresu ochrony środowiska będą realizowane w ramach trzech działań:

- Rozwój obszarów wiejskich

- Infrastruktura ochrony środowiska

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W ramach działania projektu „ Rozwój obszarów wiejskich „ realizowane są mniejsze inwestycje w zakresie ochrony środowiska,      o oddziaływaniu lokalnym, na terenach wiejskich oraz w małych miastach o liczbie mieszkańców do 20 tys. Z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można uzyskać dofinansowanie w wysokości 75 5 kwalifikujących się kosztów oraz 10 % z zasobów budżetu państwa na realizacje projektu w gminach o najniższych dochodach własnych.

Inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu regionalnym, służące wzmocnieniu konkurencyjności regionów są realizowane w ramach działa „ Infrastruktura ochrony środowiska „. Wspierane są inwestycji mające na celu poprawę jakości zarządzania środowiskiem, w tym poprawę dostępu do informacji o środowisku jaj też projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska.

Wsparcie finansowe z „European Regional Development Fund „ ( ERDF ) wynosi 385 min. Euro. Natomiast dofinansowanie projektów              z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

75 % kwalifikującego się kosztu

50 % kwalifikującego się kosztu w przypadku gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczny zysk.

Działania w ramach „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ‘  umożliwiają inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ochrony środowiska, a także  wykonanie pasów zieleni, tworzenie zielonych stref, wykonanie osłon przeciw olśnieniowych i ekranów akustycznych oraz prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów po- wojskowych i po- przemysłowych.

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego ‘Wzrost Konkurencyjności Gospodarczej „ jest poprawa pozycji konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach otwartego rynku.. program jest realizowany poprzez koncentrację środków finansowych na najbardziej efektywne, gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technicznej przedsięwzięcia.

Projekty SPO  z zakresu ochrony środowiska

Inwestycje otrzymują wsparcie finansowe w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Wsparcie finansowe z ERDF na realizację tego działania wynosi około 160  mln euro natomiast pochodzące ze środków  publicznych  ma charakter dotacji oraz pożyczek preferencyjnych ze środków NFOŚiGW . Pomoc na działalność związaną z gospodarką  odpadami ma charakter operacyjny natomiast w przypadku pozostałych działań – inwestycyjny. Dla tych projektów wielkość pomocy publicznej  wynosi od 30% do 60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa oraz regionu jego działania . Do 35 % kosztów kwalifikowanych inwestycji  pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Końcowym beneficjętem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ostatecznym beneficjętem tj beneficjętem pomocy jest duże, średnie i małe przedsiębiorstwo ze szczególnym poparciem dla średnich i małych przedsiębiorstw.

W zakresie funduszu strukturalnych inicjatywy związane z ochroną środowiska mogą wspierać:

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF )

Fundusz realizuje dwa podstawowe zadania :

- Gwarancji – podtrzymanie celu produktów rolnych

- Orientacja -  działania strukturalne ( pomoc w dystrybucji, dywersyfikacji, modernizacji i komercjalizacji )

Fundusz udziela wsparcia finansowego na realizację  inwestycji mających na celu poprawę i reorganizację struktur leśnych i rolnych     w krajach członkowskich, a także tych które przetwarzają i sprzedają produkty rolno – spożywcze, oraz kompensację  ewentualnych strat wynikających z naturalnych barier charakterystycznych dla tego sektora.

Współfinansowane programy pomocy mają na celu:

- chronienie i poprawianie stanu środowiska i krajobrazu oraz dbanie o dziedzictwo kultury wiejskiej,

- przyznanie priorytetu programom wieloletnim i działaniom strukturalnym,

- pomoc w umocnieniu wspólnot na terenach wiejskich,

- zachęcenie do agroturystyki i inwestycji w tym zakresie,

- zapewnienie warunków zróżnicowania gospodarki na terenach wiejskich,

- zapewnienie odpowiednich instrumentów niezbędnych do osiągnięcia dywersyfikacji, a także chroniącymi przed katastrofami naturalnymi,

- ulepszenie i wspieranie konkurencyjności w rolnictwie jako głównej działalności na terenach rolnych,

- przeobrażenie, dywersyfikację, reoriętację oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa od zmian zachodzących we Wspólnocie,

- pomoc w zachowaniu powiązań pomiędzy różnymi formami gospodarek rolnych ze specyfiką danego kraju.

Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa ( FIFG )

Wspiera realizację programów wspólnej polityki rybołówstwa.

Do jego celów zaliczamy :

- poprawę dostaw i eksploatacji produktów rybnych,

- pomoc w utrzymaniu trwałej równowagi między zasobami morskimi, a eksploatacją tych zasobów,

- pomoc w utrzymaniu dynamicznego i konkurencyjnego przemysłu rybnego oraz w rewitalizacji obszarów zależnych od rybołówstwa,

- modernizowanie struktur rybołówstwa w celu zapewnienia przyszłości tej gałęzi gospodarki.

## 4.1.6. Bank Ochrony Środowiska .

Bank Ochrony Środowiska współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Polska Wieś 2000 im. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi. Kredytów Bank udziela na bazie własnych środków oraz środków NFOŚiGW   i WFOŚiGW z przeznaczeniem na inwestycje służące likwidacji degradacji i ochronie środowiska.

Bank udziela na cele proekologiczne:

Kredyty w ramach linii ze środków NFOŚiGW

Kredytowaniu podlegają :

- Inwestycje z zakresu zagospodarowania odpadów.

- Inwestycje z zakresu ograniczenia emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej,

- Inwestycji z zakresu budowy małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

- Inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.

Kredyt na inwestycje służące ochronie środowiska  udzielane we współpracy z WFOŚiGW

Kredyt udzielany jest na inwestycje, które służą ochronie środowiska     i przynoszą wymierny efekt ekologiczny. Środków kredytowych udziela  WFOŚiGW lub Bank z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania. Inwestycje na realizację /modernizację obiektów służących:

- ochronie powierzchni ziemi np. składowiska odpadów zakłady utylizacji odpadów, redukcja odpadów u źródeł wytwarzania,

- ochronie wód i gospodarce wodnej np. modernizacje technologii służące oszczędności wody, oczyszczalnie ścieków,

- ochronie atmosfery np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

są podmiotami kredytowania.

Kredyty na zakup montaż i wyrób służący ochronie środowiska.

Są to kredyty udzielane sprzedawcom lub/i wykonawcom na zakupy lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska , np. pomp ciepła, okien termoizolacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, materiałów do ocieplania budynków. Zakup i montaż lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, np. kolektorów słonecznych, grzejników konwekcyjnych, kotłów gazowych, olejowych lub zasilanych energią elektryczną , zaworów termostatycznych, rolet zewnętrznych i okiennic, drzwi zewnętrznych charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła jest podmiotem kredytowym. Urządzenia i wyroby zakupione z funduszy pochodzących z kredytu muszą posiadać wymagane prawnie dokumenty potwierdzające ich jakość ( certyfikaty, deklaracje producenta, itp. ) Montaż wyrobów może  byś kredytowany w przypadku gdy:

- Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu,

- Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie wykonawcą,

- Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę,           z którym Bank podpisał porozumienie.

Wielkość kredytu nawet do 100 % kosztów inwestycji- ceny zakupu      i montażu urządzenia lub wyrobu. Okres kredytowania do 5 lat. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej lub indywidualnie dla każdego wyrobu i urządzenia.

Kredyt na energooszczędne przedsięwzięcia z zakresu modernizacji oświetlenia

Kredytu tego typu Bank Ochrony Środowiska może udzielić na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją oświetlenia ulic, placów itp. polegające na zamianie dotychczasowych urządzeń na energooszczędne . Pełny lub częściowy zakres prac związanych             z modernizacja oświetlenia jest podmiotem kredytowym. Wnioskodawca może uzyskać kredyt o wartości do 100 % przedsięwzięcia. Okres kredytowy do 5 lat  uzależniony jest od uzyskanych oszczędności energii ( nie może przekroczyć sumy okresu realizacji inwestycji) Oprocentowanie – zmienne ustalone na podstawie uchwały zarządu BOŚ S.A. Korzyścią tego kredytu jest fakt, że spłacany jest on                    z oszczędności powstałych w wyniku modernizacji oświetlenia.

Kredyt ze środków NFOŚiGW na finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

Podmiotem kredytowym w zakresie inwestycji są:

- zakup instalacji urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW ,

- zakup instalacji urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła lub wykorzystaniem ciepła odpadowego,

- przyłączenie  do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródło energii,

- zakup  instalacji kotłów opalanych biomasą o mocy do 5 MW –  jako źródło ciepła , wraz z produkcją biomasy,

- lokalnych instalacji produkcji biopaliw,

- zakup  instalacja baterii oraz kolektorów słonecznych.

Można uzyskać kredyt na pokrycie 80 % kosztów zadania .Maksymalna kwota kredytu wynosi 3. 000.000 zł Oprocentowanie wynosi 0,5  s.r.w .Okres wykorzystania kredytu do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres kredytowania 5 lat natomiast okres karencji od dnia zakończenia realizacji inwestycji, określonego w umowie. Mak. okres realizacji inwestycji do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank środków kredytu do dyspozycji  Kredytobiorcy,  prowizja- 2 % kwoty kredytu.

Kredyty na zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi i miast do 10 tys. mieszkańców ( ze środków Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej – „Counterpart Fund” )

Maksymalna kwota kredytu  wynosi 400.000 zł lecz nie więcej niż 70 % wartości kosztorysowej zadania . Okres kredytowy do 4 lat . Okres karencji do 9 miesięcy od uruchomienia kredytu. Oprocentowanie 1,0 s.r.w. lecz nie mniej niż 4 % w stosunku od kwoty wykorzystanego kredytu. Prowizja do 2% kwoty kredytu.

Podmiotem kredytowym są inwestycje zakresie:

- budowy lub modernizacji stacji wodociągowych w przypadku  istnienia sieci wodociągowej gdy budowa/modernizacja warunkuje przywrócenie stanu pierwotnego lub podłączenie kolejnych odbiorców wody,

- budowy lub modernizacji sieci wodociągowej obejmującej przewody magistralne z wyposażeniem technicznym oraz przewody rozdzielcze, w przypadku istnienia funkcjonującej sieci wodociągowej

Kredyt na instalacje gazowe w wiejskich obiektach użyteczności publicznej ( ze środków Fundacji „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja )

Budowa i modernizacja urządzeń grzewczych zasilanych  gazem lub olejem w wiejskich obiektach użyteczności publicznej (szkoły, remizy, domy kultury ) są podmiotem kredytowania.

Warunki kredytowania :

  - maksymalna kwota kredytu – 40.000 zł ( do 50 % wartości kosztorysowej zadania )

  - okres kredytowania – 24 miesiące,

  - karencja – 6 miesięcy,

  - oprocentowanie – 4 % ,

  - prowizja – do 1 % kwoty kredytu.

Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu agroturystyki ze środków Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund „

Kredyt można uzyskać na realizację inwestycji związanych                  z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturstyki na wsi lub w miastach do 10 tyś. mieszkańców obejmujące tworzenie i rozwój baz noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. Kredyt ten jest przeznaczony dla rolników i członków ich rodzin oraz osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą , spółek handlowych ,organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną ,zarządów gmin.  O kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani spółdzielcze.

Podmiotem kredytowania jest:

- zakup niezbędnego pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów agroturystycznych obejmujące zarówno środki trwałe, jak i inne rzeczowe składki majątku obrotowego wielokrotnego użytku (np. naczynia sztućce, pościel ) ściśle związanego z wyposażeniem                         i funkcjonowaniem wymienionych wyżej obiektów.

- Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów stanowiących lokalną atrakcję turystyczną, związanych z bezpośrednim świadczeniem usług rekreacyjno- sportowych i kulturowych dla turystów obejmujące zakładanie pół biwakowych i kempingowych, budowę            i modernizację lokalnych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych ( wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kąpieliska, plaże przystanie kajakowe i żeglarskie, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, wyciągi narciarskie, stałe parki rekreacyjno-rozrywkowe i szlaki turystyczne.) , zakup koni oraz budowę i modernizację stajni i padoków służących usługom jeździeckim, sportowym i leczniczym, zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów/punktów lokalnej kultury ludowej ( warsztaty tkackie, kowalstwo-artystyczne, garncarskie, wikliniarskie, galerie oraz punkty sprzedaży lokalnego rękodzieła               i rzemiosła artystycznego).

- Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja obiektów/punktów przeznaczonych do świadczenia usług gastronomicznych dla turystów, w tym założenie/instalacja urządzeń kuchennych, budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu  grzewczego,

instalacji gazowej i elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, jadalniach oraz zapleczu magazynowym artykułów spożywczych.

- Zakup, budowa,  rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków mieszkalnych towarzyszących i gospodarskich      ( stodoły, stajnie itp.. ) na agroturystyczne bazy noclegowe dla turystów (pokoje gościnne, domki rekreacyjne, pensjonaty, kwatery grupowe) w tym budowa/ modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej

Kwota kredytu:

1) do 150 tyś. zł, nie więcej niż 70 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego,

2) do 100 tyś. zł, nie więcej niż  75 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego

3) do 50 tyś. zł, nie więcej niż 80 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego

Okres kredytowania do 5 lat ( wliczając okres karencji w spłacie kredytu nie przekraczajacy1 roku). Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej

- dla kredytów do 50 tyś. zł – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP

- dla kredytów do 100 tyś. zł – 0,6 stopy redyskonta weksli NBP

- dla kredytów do 150 tyś. zł – 0,7 stopy redyskonta weksli NBP

Ponadto do wniosku o udzielenie każdego kredytu proekologocznego jednostki samorządu terytorialnego powinny dołączyć:

- statut,

- uchwały rady w sprawie powołania członków zarządu,

- dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu,

- aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminach regulowania rozwiązań podatkowych,

- zaświadczenie ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne,

- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku,

- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,

- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji.

## 4.1.7. Bank Światowy .

Bank Światowy finansuje 30 % wartości brutto projektów  wodociągowych oraz 50 % wartości pozostałych projektów. Wnioskodawca dotacji może być gmina miejska, miejsko- wiejska, wiejska ( poniżej 15.000 mieszkańców) oraz związki gmin i powiaty (tylko w przypadku dróg powiatowych )

Przedmiotem udzielenia dotacji są nakłady na budowę i rozbudowę  infrastruktury  przy czym priorytety przy podejmowaniu decyzji stanowią:

- projekty infrastrukturalne ( inwestycje nowe i rozbudowa istniejących ) przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju regionalnego,

- przygotowanie programów mających na celu spełnienie przez Polskę norm określonych w dyrektywach Unii Europejskiej.

Wszystkie przedsięwzięcia i prognozy wspierane przez bank finansowane są  z kredytów udzielanych rządowi polskiemu.

Wśród form finansowania inwestycji proekologicznych są również kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach m. in. :

- kredyt z dopłatami z ARiMR w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

- Banku Zachodnim WBK S.A.

- BRE BANK S.A.

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR i inne.

# 4.2 Instrumenty ekonomiczne.

Celem instrumentów ekonomicznych jest inspirowanie podmiotów gospodarczych do oszczędnego korzystania z zasobów i walorów środowiska. Instrumenty ekonomiczne stanowią pośrednie narzędzie oddziaływania na podmioty gospodarcze, wpływając na ich wyniki finansowe. Do podstawowych instrumentów regulacji pośredniej stanu ochrony środowiska zalicza się :

- opłaty za zanieczyszczenie środowiska np. emisje gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,

- opłaty za ilościową degradację środowiska np. przeznaczenie na cele nie rolnicze gruntów rolnych,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska np. eksploatacja cennych złóż,

- podatki ekologiczne na emisję do środowiska szkodliwych substancji lub za używanie obciążających środowisko dóbr,

- kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm emisji i koncentracji zanieczyszczeń oraz ich regulacji prawnych,

- ubezpieczenia ekologiczne,

- systemy depozytowe na dobra szczególnie uciążliwe w fazie produkcyjnej od dóbr konsumpcyjnych,

- opłaty użytkowe za korzystanie z publicznych urządzeń technicznych ochrony środowiska np. opłaty za wywóz śmieci,

- zachęty podatkowe,

- zestawy ekologiczne dla zabezpieczenia realizacji zobowiązań ekologicznych przez podmioty gospodarcze,

- rynek zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń.

Wysoce skutecznymi i efektywnymi narzędziami w realizacji polityki ekologicznej państwa są instrumenty ekonomiczne zastosowane łącznie z instrumentami prawnymi.

5. Spis tabel i rysunków.

Tabela 1. Ocena podatności jeziora Borówno na degradację

Tabela 2. Klasyfikacja stanu czystości wody jeziora Borówno

Tabela 3. Wyniki badań monitoringowych z 2002 r. rzeki Kotomierzycy

Tabela 4. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Tabela 5. Warunki udzieleni dotacji dla projektów technicznych.

Tabela 6. Warunki udzielania dotacji dla projektów innowacyjnych.

Rys. 1. Kształt i przekrój jeziora Borówko.

Rys. 2. Kształt i przekrój jeziora Kusowo.

Rys. 3. Kształt i przekrój jeziora Dobrcz.

Rys. 4. Sieć wodociągowa w gminie Dobrcz.

Rys. 5. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej i planowane kierunki jej

rozbudowy.

Rys. 6. Rozmieszczenie dróg na terenie gminy Dobrcz.

6. Bibliografia .

Akty prawne

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku  - Prawo wodne. Dz. U. Nr  115, poz.1229

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.62, poz. 627;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.( tekst pierwotny: Dz. U. 1994R. Nr 89 poz. 414) ( tekst jednolity: Dz. U.200 r. Nr 106 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628;

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości           i porządku w gminach, Dz. U. Nr  132, poz.622 z późniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr  132, poz. 1085;

- Ustawa z dnia  20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej , Dz. U. Nr  9,poz. 43;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                            i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr.80, poz. 717         z 2003;

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. Nr 72, poz. 747;

- Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.01.142.1591)

- Ustawa z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 01.142.1592)

- Ustawa z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. ( tekst jednolity Dz. U. 01.142.1590)

- Ustawa z dnia 22marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. ( tekst jednolity Dz. U.01.142.1593)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów, Dz. U. Nr 106 poz. 1167

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, Dz. U. Nr  8, poz.81.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie Dz. U. Nr  92, poz. 1029;

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę , Dz. U. Nr  37,poz.344;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112,oz.1206;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków jaki należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska,( Dz. U. Nr 212poz. 1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, (Dz. U. Nr 8 poz. 70  z dnia 31 stycznia 2002 r. )

21.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.          w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , Dz. U. Nr 203 poz.1718 z dnia 5 grudnia 2002 r.

22.Dyrektywa Rady 99/31/Weź dnia 26 kwietnia 1999 r w sprawie składowisk odpadów

23. Dyrektywa Rady 94/63/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza.

24. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń        ( IPPC ).

25.Dyrektywa 2000/60/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEBO           I RADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ  z dnia 23 października 2000 r. ustalająca ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej.

Materiały metodyczne

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006; Min. Środowiska, 2000,

- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju –Polska 2025,

- Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich         i rolnictwa; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1999,

- Dokumenty końcowe  konferencji Narodów Zjednoczonych „ środowisko i rozwój „ Rio de Janeiro. 3-14 czerwca 1992 r. Szczyt Ziemi IOŚ Warszawa 1998 r.

- Koncepcja długofalowej polityki ekologicznej dla gminy Dobrcz Bydgoszcz 1998r.

6. Stan czystości jeziora Borówno na podstawie badań w 2002 roku. Bydgoszcz 2003r.