# Egz. nr 2

# Projekt stałej organizacji ruchu

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika, gmina Dobrcz,  województwo kujawsko-pomorskie.

Działka nr 5, część działki nr 7/3, część działki nr 6/3, część działki nr 6/4, część działki nr 6/2, część działki nr 101/2 i część działki nr 102,  jednostka ewidencyjna: 040303_2, Dobrcz. Obręb: Dobrcz [Nr 0002] oraz działka nr 52, część działki nr 53 i część działki nr 79/1, jednostka ewidencyjna: 040303_2, Dobrcz. Obręb: Sienno [Nr 0008]

Kategoria obiektu XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria obiektu IV – skrzyżowania i zjazdy

Kod grupy robót CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Nazwa i adres inwestora:

# Zarząd Powiatu Bydgoskiego

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

Znak i data  zamówienia:

# Gmina Dobrcz

Ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

Umowa nr 30/2019 z dnia 05.02.2019 r.

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i projektowanie drogowe

ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

NIP 9670279210, Regon 340688289

| Branża drogowa |
| --- |
| Imię i nazwisko projektanta: Mgr inż. Kazimierz Chojnacki | Specjalność i numer uprawnień budowlanych: Uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg Nr UAN-KZ-7210/48/86 Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 | Data: 2019.09.03 | Podpis: |

Bydgoszcz, 2019.09.03

Właściciel jednostki projektowania

……………………………………….

# Mgr inż. Kazimierz Chojnacki

# Spis zawartości projektu

1. Strona tytułowa	1

2. Spis zawartości projektu organizacji ruchu        	2

3. Opinie	3

4. Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch i wykazy oznakowania	4-6

5. Plan orientacyjny rys. nr 1	7

6. Plan sytuacyjny rys. nr 2.1, 2.2 	8-9

# Opinia Zarządu Drogi

Opinia Komendanta Powiatowego Policji

# Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja oznakowania istniejącego

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2. Lokalizacja zadania.

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje zadanie  pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika, gmina Dobrcz,  województwo kujawsko-pomorskie.

3. Stan istniejący i uzasadnienie zadania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika. Odcinek drogi powiatowej objęty opracowaniem pomiędzy miejscowościami Dobrcz i Sienno przebiega przez tereny o zagospodarowaniu rolniczym. Na wymienionej drodze występuje ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Przedmiotowy odcinek jest w pełni dostępny z przyległego terenu poprzez zjazdy.  Droga służy i będzie służyć do obsługi terenów rolnych i miejsc zamieszkania. Istniejąca szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 9-11 m do 13,00 m. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości  5.0 m. Droga na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. Droga jest odwadniana  powierzchniowo na pobocze do istniejących rowów przydrożnych i skarpy bezpośrednio na przyległy teren. Poza nawierzchnią drogi w granicach pasa drogowego znajdują się pobocza i skarpy gruntowe.  W pasie projektowanej drogi rosną pojedyncze drzewa przydrożne, W pasie drogowym nie występują inne obszary zagospodarowane zielenią.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane ze względu na brak chodnika dla ruchu pieszego.              W związku z realizacją inwestycji nie zmieni się struktura ruchu oraz nie wzrośnie natężenie ruchu. Charakter istniejącego obiektu tj. drogi powiatowej po wykonaniu chodnika nie ulegnie zmianie. Droga pozostanie nadal drogą powiatową. Planowana rozbudowa drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu pieszego i poprawi jego bezpieczeństwo. Przedmiotowy odcinek drogi w obecnym swym przebiegu zapewnia dojazd do terenów rolnych i miejsc zamieszkania. Trasa i zakres projektowanego ciągu drogowego pokrywa się z dotychczasowym jego przebiegiem. Droga w obecnym swym przebiegu i po wykonaniu chodnika nie będzie wpływać niekorzystnie na środowisko. W czasie realizacji i eksploatacji nie wystąpi konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz drogi dojazdowe i technologiczne. W celu wykonania chodnika nastąpi poszerzenie pasa drogowego i wyznaczenie nowych linii rozgraniczających. Zrealizowane zostaną cele publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie wyposażenia dróg w chodniki.

Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia spójności z regionalnym układem transportowym, ponieważ projektowana  rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza polegająca na budowie chodnika, łączy się w miejscowości Sienno z drogą krajowa nr 56 Koronowo-Włóki oraz z drogą powiatową nr 1501C Pyszczyn-Suponin w miejscowości Dobrcz. Ponad to poprzez drogę krajową nr 56 w miejscowości Włóki łączy się z droga krajową nr 5 Świecie-Bydgoszcz.

Obszar odziaływania obiektu nie wykracza poza działki objęte zakresem opracowania.

Droga na odcinku od km 0+000 do km 0+375 przebiega w obszarze zabudowanym Na drodze występuje oznakowanie ostrzegawcze, zakazu, informacyjne oraz znaki kierunku i miejscowości. Istniejące znakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

4. Projektowana stała organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu związana jest z rozbudową drogi obejmującą  wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m. Wykonanie chodnika wymaga wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego na przejściach dla pieszych. Istniejące oznakowanie pionowe projektuje się uzupełnić w miejscu przejścia dla pieszych w km 0+276 i w km 1+641,5.

Szczegółową lokalizację oznakowania pionowego i poziomego zawiera  plan  sytuacyjny i wykaz oznakowania pionowego Na planie sytuacyjnym znaki istniejące oznakowano odnośnikiem w kolorze czarnym a znaki projektowane odnośnikiem w kolorze niebieskim. Znaki do rozbiórki przekreślono.

Znaki pionowe projektuje się jako  znaki z grupy średnie odblaskowe.

# Wykaz oznakowania pionowego nowoprojektowanego przejście w km 0+276 w obszarze zabudowanym

| L.p | Symbol znaku | Strona L P | Lokalizacja Km | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-6 | P | 0+272,4 |  |
| 2 | D-6 | L | 0+277,2 |  |

Wykaz oznakowania poziomego przejście w km 0+276

| L.p | Odmiana linii | Strona L Oś P | Lokalizacja Od km do km | Długość linii/ sztuka m/szt | Powie-rzchnia przery-wane m2 | Powie-rzchnia ciągłe m2 | Powie-rzchnia przejścia i skrzyż m2 | Powie-rzchnia strzałki i symb. m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-10 | Oś | 0+276 | 5/4 |  |  | 10 |  |

# Wykaz oznakowania pionowego nowoprojektowanego przejście w km 1+641,5 poza obszarem zabudowanym

| L.p | Symbol znaku | Strona L P | Lokalizacja Km | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-16 | P | 1+399,7 |  |
| 2 | B-33 | P | 1+540,3 | B-33 50 km/h |
| 3 | D-15 | P | 1+592,7 | do usunięcia |
| 4 | D-6 | P | 1+636,5 |  |
| 5 | D-6 | L | 1+644,5 |  |
| 6 | D-15 | P | 1+654,9 |  |
| 7 | A-16, B-33 | L | 1+694 | B-33 50 km/h |

# Wykaz oznakowania poziomego przejście w km 1+641,5

| L.p | Odmiana linii | Strona L Oś P | Lokalizacja Od km do km | Długość linii/ sztuka m/szt | Powie-rzchnia przery-wane m2 | Powie-rzchnia ciągłe m2 | Powie-rzchnia przejścia i skrzyż m2 | Powie-rzchnia strzałki i symb. m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-10 | Oś | 1+641,5 | 5/4 |  |  | 10 |  |

5. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu przewiduje się po wykonaniu robót

do 30 listopada 2023 r.

Opracował:

...............................................

podpis

mgr inż. Kazimierz Chojnacki